ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЧУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация Кучукского сельсовета

Муниципальный контракт: № 2012.123702- от 01.10. 2012г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2012

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	    Г.А. Садакова

Главный архитектор	    В. Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	    Н.В. Нейфельд

Инженер по водоснабжению и водоотведению	    Т.П. Леонова

Инженер по электроснабжению                                        Н.А. Сытдикова

Инженер по теплоснабжению                                            Т. П. Леонова

Инженер по газоснабжению                                               В. С. Юрчак

Инженер по информационным технологиям	     В.Г. Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проектных решений |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (МО Кучукский сельсовет) | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (с. Кучук, с. Сибирка) | 1: 2000 |
| ГП 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (с. Батурово) | 1: 2000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана (МО Кучукский сельсовет) | 1: 25000 |
| ГП 5 | Карта генерального плана (с. Кучук, с. Сибирка) | 1: 2000 |
| ГП 6 | Карта генерального плана (с. Батурово) | 1: 2000 |

Содержание

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА	3

Цели и задачи	7

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	7

1.1 Географическое положение	7

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.2.1 Геологическое строение	9

1.2.2 Геоморфология и рельеф	16

1.2.3.Минерально – сырьевые ресурсы	17

1.2.4 Климат	18

1.2.5 Гидрография и гидрология	19

1.2.6 Ландшафный анализ и почвенные ресурсы	23

1.2.7 Земля и земельные ресурсы	26

1.2.8 Растительный и животный мир	27

1.2.9 Рекреационные ресурсы	28

1.2.10  Культурно-исторические ресурсы	29

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования	31

1.3.1  История заселения	31

1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	31

1.3.3 Трудовые ресурсы	34

1.3.4 Жилищный фонд	38

1.3.5 Сельское хозяйство	39

1.3.6 Производственная отрасль	39

1.3.7 Социальная сфера	40

1.3.9 Жилищно-коммунальное хозяйство	43

1.4 Транспортная инфраструктура	43

1.5 Инженерная инфраструктура	46

1.5.1 Водоснабжение и водоотведение	46

1.5.2 Теплоснабжение	49

1.5.3 Газоснабжение	50

1.5.4  Энергоснабжение	50

1.5.5 Связь и проводное вещание	58

1.6 Экологическое состояние территории	58

1.7 Объекты специального назначения	61

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	61

2. Обоснование предложений по территориальному планированию Муниципального Образования	62

2.1 Существующая планировочная организация территории	62

2.2 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов	66

2.3.  Функциональное зонирование территории	69

2.3.1. Жилая зона	69

2.3.2. Общественно-деловая зона	70

2.3.3. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	70

2.3.4. Зона рекреационного назначения	70

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования	71

2.3.6. Зона специального назначения	71

2.4. Планировочная организация территории	71

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	74

2.6. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Кучукский сельсовет	75

2.6.1. Жилищная сфера	75

2.6.2. Объекты социального значения	77

2.6.3. Производственная сфера	82

2.6.4 Зона рекреационного назначения	85

2.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	87

2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	92

2.8.1.  Электроснабжение	92

2.8.2.  Водоснабжение и водоотведение.	102

2.8.3. Газоснабжение	117

2.8.4. Теплоснабжение	119

2. 9 Инженерная подготовка территории.	124

2.10 Охрана окружающей среды	125

2.11 Мероприятия по размещению объектов специального назначения.	133

2.12 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	134

2.13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	136

3. Технико-экономические показатели проекта	138

Введение

Генеральный план Муниципального образования «Кучукский сельсовет» разработан в 2012 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Кучукского сельсовета на основании договора № 2012.123702- от 18.09. 2012г.

Генеральный план МО «Кучукский сельсовет» разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Земельным Кодексом Российской Федерации

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- СНиПом 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений.

- СНиПом 23 – 01 – 99* Строительная климатология.

- СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200- 03. Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СНиПом 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129.

При разработке документов территориального планирования использовались Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № № 244 от 26.05.2011г.

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на выполнение работ по разработке проектов генерального плана Кучукского сельсовета Шелаболихинского района Алтайского края от 18 сентября 2012 г.

2 .Ортофотопланы: село Кучук, село Батурово, село Сибирка

3. Проект планировки и застройки села Кучук выполненный Алтайгипросельхозстрой, 1979 г

4. Планово-картографический материал М 1:2500, изготовленный предприятием № 148 «Инжгеодезия» в 2006 г.

5. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Кучукский сельсовет на 2006-2012 годы.

6. Схема территориального планирования Алтайского края, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН, г. Москва 2007г.

7. Схема территориального планирования МО «Шелаболихинский район», выполненная специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2008 г.

# Цели и задачи

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2. Подготовка предложений:

- по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав МО Кучукский сельсовет;

- по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

- по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

- по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- по организации зон особо охраняемых природных территорий;

- по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

- по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

## 1.1 Географическое положение

Муниципальное образование Кучукский сельсовет Шелаболинского района расположено в центральной части Шелаболинского района. Общая площадь муниципального образования – 25765 га, что составляет 10% от общей площади района. Административным центром сельского совета является село Кучук (1143 человек), в состав муниципального образования входят с. Батурово (474 человек) и с. Сибирка (95 человек).

Границы муниципального образования (МО) Кучукский сельсовет утверждены Законом Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Шелаболихинского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12 сентября 2006 года № 88-ЗС.

Кучукский сельсовет граничит на севере с Новосибирской областью, на востоке с Шелаболихинским, на юге с Ребрихинским районом, на юго-западе с Верх-Кучукским, на западе с Ильинским сельсоветами. Расстояние до краевого центра г. Барнаула - 100 км.

Связь с райцентром - с. Шелаболиха и городом Барнаулом  осуществляется по региональной дороге Барнаул-Камень-на-Оби.

Село Батурово стоит на реке Кучук в начале Кулундинского ленточного бора. В живописном месте на слиянии рек Кучук и Обь расположено с. Кучук. Село Сибирка протянулось вдоль реки Обь по левому ее берегу.

Экономико-географическое положение Кучукского сельсовета характеризуется наличием сельскохозяйственных земель и водных ресурсов.

Удобные транспортные связи Кучукского сельсовета и природный потенциал создают благоприятные условия для ведения многоотраслевого сельского хозяйства и развития туристско-рекреационной деятельности.

Рис.1 Местоположение МО Кучукский сельсовет.

В природном отношении территория сельсовета целиком располагается в пределах Лесостепной зональной области Верхнеобской провинции Алтая, входящей составной частью в Западно-Сибирскую равнинную страну. Лесостепным характером территории и наличием крупнейшей полноводной реки в значительной мере обусловлены основные особенности расселения, характеристики природно-ресурсного потенциала и хозяйственное использование.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

### 1.2.1 Геологическое строение

Кучукский сельсовет расположен в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты, для которой характерно двухуровневое строение. Нижний уровень представляет собой типичный складчатый фундамент, сложенный протерозойскими и палеозойскими образованиями. Верхний уровень – платформенный чехол, состоящий из пологозалегающих мезозойских и кайнозойских рыхлых отложений. Геологическое строение территории сельсовета охарактеризовано в соответствие с данными О.М. Адаменко (1974), Атласа Алтайского края (1978) и Геологической карты Алтайского края м-ба 1 : 500000 (2004).

Средний протерозой. Породы, условно отнесённые к среднему протерозою, являются самыми древними в регионе. Они развиты в пределах северной части Барнаульского срединного массива – древнего жесткого блока литосферы среднепротерозойской консолидации и представлены метаморфическими кристаллическими сланцами, гнейсами, амфиболитами.

Палеозойская эра.

Кембрийская система. Нижний-средний отдел.  Образования этого возраста относятся к структурам Алтае-Саянской складчатой области, «обтекающих» с севера среднепротерозойский блок. Терригенно-карбонатная толща и вулканогенно-морские формации сложены эффузивами и туфами основного, среднего и реже кислого состава, известняками, алевролитами, песчаниками и сланцами.

Девонская система. Вулканогенно-осадочная континентальная и морская формации сложена эффузивами, туфами кислого, среднего и реже основного состава, песчаниками, алевролитами, сланцами, известняками.

Магматические породы широко отмечены среди образований фундамента, прорывая их. Они представлены разновозрастными интрузиями гранитоидов, габбро и серпентинизированных ультрабазитов.

Платформенный чехол также имеет достаточно сложное внутреннее строение, характеризующееся преобладанием континентальных аллювиально-озерных и делювиально-пролювиальных фаций.

Мезозойская эра.

Юрская система. Нижний-средний отделы. Отложения юрского возраста залегают в пределах Шелаболихинской мульды ( локальной впадины овальной формы на палеозойском фундаменте, выделенной в восточной части района по данным геофизики. Осадки представлены чередующимися конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевритами и аргиллитами. Мощность юрских слоев колеблется от 20-60 м до 500 м.

Меловая система. Нерасчлененные континентальные отложения выполняют локальные впадины фундамента. Среди отложений широкое распространение имеют глины алевритистые и песчанистые, опоковидные, известковистые с прослоями алевритов и алевролитов, песков и песчаников. Мощность по скважине в д. Юдиха составляет 37,5 м.

Кайнозойская эра представлена полным разрезом, объединяющим отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Палеогеновая система. Аллювиальные, озерные, озерно-болотные и делювиально-пролювиальные осадки олигоцена (атлымская и новомихайловская, знаменская свиты) распространены повсеместно.

Атлымская свита (нижний олигоцен). Переслаивающиеся грубозернистые аллювиальные светло-серые пески, алевритовые глины, алевриты.

Новомихайловская свита (средний олигоцен). Озёрные и озёрно-болотные сероцветные алевриты, глины с маломощными прослоями лигнитов и бурых углей.

Знаменская свита (верхний олигоцен). Зеленовато-серые глины и алевриты, чередующиеся с пластами мелко- и среднезернистых кварц-полевошпатовых песков, содержащих иногда примесь гравия и галек. В основании ( разнозернистые, часто крупнозернистые пески с гравием и гальками.

Общая мощность отложений палеогена достигает 120-150 м.

Неогеновая система. Континентальные песчано-глинистые осадки пестро-, красно- и зелёного облика распространены повсеместно, представлены отложениями таволжанской, павлодарской, кочковской свит.

Таволжанская свита (нижний-средний миоцен). Озёрные зеленовато-серые глины, алевриты и пески. Мощность свиты составляет 30-50 м.

Павлодарская свита (верхний миоцен-средний плиоцен). Делювиально-пролювиальные, озерные и озерно-аллювиальные красно-бурые, бурые и реже зелёно-серые гипсоносные глины с конкрециями гипса, с эолитами гидроокислов железа и марганца; реже – песками с гравием и галькой. Мощность свиты составляет 30-50 м.

Кочковская свита. Аллювиально-озерные отложения ( синевато- и зеленовато-серые иловатые суглинки, илы, супеси и глины известковистые с включениями щебня, пески разнозернистые. Верхняя часть кочковской свиты прослеживается на дневной поверхности в основании левого обрывистого берега Оби. Мощность свиты до 40-80 м.

Общая мощность отложений неогена более 150 м.

Четвертичная система.

Отложения четвертичной системы выходят на дневную поверхность, имеют площадное распространение и представлены краснодубровской свитой нижне-среднего отдела, касмалинской свитой средне-верхнего отдела, террасовыми комплексами и покровными эоловыми, делювиально-пролювиальными отложениями верхнего и современного отделов, пойменными и русловыми комплексами современного отдела .

Краснодубровская свита (нижний-средний отдел). Преимущественно аллювиальные и субаэральные лёссовидные суглинки и супеси, среди которых встречаются прослои жёлто-серых полимиктовых мелко- и среднезернистых песков, погребенных почв. Краснодубровские образования имеют площадное распространение на Приобском плато и залегают на аллювиально-озёрных осадках кочковской свиты. Суглинки (супеси) носят ряд признаков лёссовых грунтов: палевый цвет, пылеватый состав, макропористую текстуру, имеют столбчатую отдельность, обладают просадочными свойствами. В связи со слабой водопрочностью они легко размываются текучими водами и являются полигоном для развития оврагов и оползней. Мощность отложений от 20 до 70 м.

Касмалинская свита (средне-верхний отдел). Аллювиальные и озёрно-аллювиальные отложения, выполняющие ложбину древнего стока. Вложены в отложения краснодубровской свиты. Пески мелкозернистые с тонкими прослоями илов, пылеватые супеси. Мощность свиты – 6-15 м до 25 м.

Террасовые комплексы (верхний отдел). Аллювий первой, второй и третьей надпойменных террас р. Оби – тонко-, мелко- и среднезернистые пески, суглинки, супеси, илы. Мощности аллювия на террасах изменяются от 10 до 30 м.

Покровные элювиально-делювиальные, эолово-делювиальные отложения (верхний, современный отдел). Представлены песками мелкими и пылеватыми светло-жёлтого, светло-серого цвета, палево-желтоватыми лёссовидными суглинками, супесями. Широко распространены на поверхности надпойменных террас р. Оби и на Приобском плато. Мощность отложений варьирует от 1 до 10 м.

В геологическом строении площади застройки сел сельсовета принимают участие метаморфические породы кембро-ордовика, известняки силура, вулканогенно-осадочная толща девона, осадочные породы каменноугольной системы и рыхлая толща мезо-кайнозойских осадков мощностью 55-70 м. представленных галечниками, песками, глинами, суглинками, супесями, лёссами.

Инженерно-геологическая характеристика и условия гражданского и специального строительства

Под инженерно-геологическими условиями территории следует понимать всю совокупность природных геологических условий, которые определяют планирование размещения на них различных видов строительства, рациональное использование этих территорий, выбор мест расположения различных сооружений, устойчивость и нормальную их эксплуатацию и условия производства строительных работ.

Инженерно-геологические условия территории определяются ее структурно-геоморфологическими и гидрогеологическими особенностями, составом слагающих горных пород и современными геологическими процессами (таблица 1).

Инженерно-геологические показатели свойств рыхлых четвертичных отложений, имеющих распространение в районе, приведены в таблице 2.

Инженерно-геологических условия сельсовета, в общем, благоприятны для различных видов гражданского строительства и имеют ограничения для некоторых видов промышленного строительства (таблица 3). Территория характеризуется заметной неоднородностью и изменчивостью природных условий строительства на небольших расстояниях и площадях. При их освоении может возникнуть необходимость в выполнении работ по планировке, устройству стока, водопонижению и водоотведению, по предупреждению развития геологических процессов или локализации их опасного воздействия. Северная часть территории расположена в пределах долинного комплекса р. Оби и отличается неблагоприятными условия для строительства (ежегодное затопление поймы и подтопление первой надпойменной террасы).

Таблица 1

Инженерно-геологическая характеристика ландшафтов

| Номер ландшафтной местности | Элемент рельефа | Горизонтальное расчленение рельефа | Преобладающие углы уклона поверхности,% | Слой стока , л/с×км2 | Грунты | Глубина промерзания, м | Глубина залегания грунтовых вод, м | Инженерно-геологические процессы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Волнистые глубокорасчлененные склоны плато | Умеренное <1,0* | 3-5 |  | Суглинки лёссовидные, высокопористые с прослоями твердых супесей | 2,0 | Более 15 | Просадка грунтов, водная эрозия |
| 2 | Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные | Умеренное 2,4-1,0* | 3-5 |  | Суглинки твердые, полутвердые с прослоями пеков пылеватых и супесей | 2,0 | 3-5 | Эоловые, просадка грунтов |
| 6 | Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками | Слабое >2,4 | 5-10 |  | Супеси тугопластичные, местами суглинки заторфованные, глины, пески | 2,3 | 0-3 | Водная эрозия, пучинистость грунтов |
| 13 | Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами | Умеренное 2,4-1,0 | 3-5 |  | Суглинки заторфованные, глины с прослоями песков и супесей | 2,0 | 0-3 | Водная эрозия, суффозия, пучинистость грунтов |

Таблица 2

Инженерно-геологические показатели свойств грунтов

| Грунты | Показатели физико-технических свойств |
| --- | --- |
|  | Природная влажность | Число пластичности | Плотность частиц грунта г/см3 | Пористость | Коэффициент пористости | Модуль деформации, МПа | Глубина промерзания, м | Степень влажности | Удельное сцепление, кПа | Угол внутреннего трения, град | Коэффициент фильтрации, м/сутки |
| Глины | 0,20-0,31 | 0,19-0,24 | 2,71-2,73 | 0,436-0,568 | 0,857-1,314 | - | 2,6 | 0,76-0,90 | 23 | 20 | 0,01 |
| Суглинки мягкопластичные | 0,16-0,27 | 0,11 | 2,70-2,71 | 0,4 | 0,68 | - | 1,9 | 0,99 |  |  | 0,09 |
| Суглинки туго-мягкопластич-ные | 0,15-0,28 | 0,131 | 268-2,73 | 0,425-0,510 | 0,66 | 11-17 | 2,19 | 0,97 | - | - | 0,06 |
| Суглинки твердые | 0,14-0,23 | 0,09-0,14 | 2,70-2,71 | 0,325-0,379 | 0,565-0,623 | 10-12 | 2,3 | 0,51-0,791 | 16 | 24 | 0,11 |
| Суглинки легкие | 0,06-0,14 | 0,09 | 2,69-2,71 | 0,479-0,495 | 0,900 | 6-16 2,2-8,0* | 2,4 | 0,385-0,467 | 11 | 19 | 0,13 |
| Суглинки лёссовидные | 0,08-0,23 | 0,08-0,17 | 2,70 | 0,407-0,485 | 0,688-0,942 |  | 2,3 | 0,23-0,52 | 6,7-10* | 23-24 | 0,11 |
| Супеси твердые | 0,06-0,07 | 0,06 | 2,65 | 0,43 | 0,76 |  | 2,3 | 0,25 | - | - | 0,9 |
| Супеси пластичные | 0,16-0,21 | 0,05 | 2,68 | 0,36 | 0,56 | - | 2,3 | 0,93 | - | - | 0,5 |

Таблица 3

Инженерно-геологические условия строительства

| Номер местности | Промышленное и гражданское строительство | Гидротехническое (мелиоративное) строительство |
| --- | --- | --- |
|  | Условия | Осложняющие факторы и мероприятия | Условия | Мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осложненные для отдельных видов промышленного строительства | Неравномерная просадка грунтов. Требуется вертикальная планировка. Водообеспеченность неудовлетворительная. Минерально-строительная сырьевая база недостаточная | Земли зон постоянного недостаточного увлажнения, пригодные для регулярного орошения | Регулярное орошение при соблюдении режима орошения |
| 2 | Относительно простые | Наличие просадочных грунтов с неравномерными величинами просадок. Местами грунты с повышенной сжимаемостью. Требуется вертикальная планировка. Водообеспеченность неудовлетворительная. Минерально-строительная сырьевая база недостаточная. | Земли зон постоянного недостаточного увлажнения, пригодные для регулярного орошения | Регулярное орошение при соблюдении режима орошения |
| 6 | Исключающие промышленное и осложняющие гражданское строительство | Наличие пучинистых грунтов, близкое залегание грунтовых вод к поверхности. Требуется укрепление грунтов основания, водоотведение, вертикальная планировка. Минерально-строительная сырьевая база недостаточная. | Земли несельскохозяйственного использования под лесом | Лесомелиорация с целью сохранения лесов и создания условий для их озобновления |
| 13 | Осложненные для отдельных видов промышленного строительства | Наличие местами пучинистых грунтов, близкое залегание грунтовых вод к поверхности. Требуется. Требуется укрепление грунтов основания, водоотведение. Минерально-строительная сырьевая база недостаточная. | Земли, практически не нуждающиеся в гидромеллиорации | Использование под естественные сенокосы и пастбища |

Опасные геологические процессы

Опасные геологические процессы в Кучукском сельсовете по происхождению относятся к двум типам: эндогенным (сейсмическим) и экзогенным.

К геологическим процессам эндогенного типа относятся землетрясения. Вероятность внутрирайонных землетрясений достаточно низка. Однако, сейсмическая опасность территории района определяется близостью сейсмоактивной Каменской зоной. Эпицентры самых сильных (интенсивностью 7 баллов) известных землетрясений 1829 г. и 1965 г. располагались в районе г. Камень-на Оби. Интенсивность возможных землетрясений на территории района может достигать 6 баллов (карта А), 7 баллов (карта В) и 8 баллов (карта С) (Комплект карт.., 1999).

Экзогенные процессы представлены затоплением и подтоплением территории, боковой эрозией р. Оби, оползневыми деформациями, природными пожарами.

Подтопление определяется почти ежегодными разливами р. Оби в период половодья в весенне-летний период. Многолетними наблюдениями установлено прохождение двух волн весеннего паводка. Первая волна – начало в 1-й декаде апреля – период активного снеготаяния в степной зоне, и вскрытие малых рек. Основную опасность на этом этапе представляют склоновые стоки, подтопления пониженных участков местности, возникновение наледей и заторов на малых реках с подъемом воды до критических отметок. Вторая волна – 3-я декада апреля – 1-я декада июня – период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах и вскрытие Оби. Значительный подъем уровней воды в реке может привести к подтоплению села Сибирка. Существует вероятность образования ледяных заторов.

Процесс подтопления происходит на участках, приуроченных к первой надпойменной террасе.

Большую опасность для прилегающих к Оби территорий составляет боковая эрозия реки.

Опасность возникновения природных пожаров связана с лесами ложбины стока и лесостепных районов Верхнеобской провинции на правобережных террасах Оби. По опасности природных пожаров западная часть территории отнесена к 3 классу.

С позиций инженерного обустройства района, наряду с детальными исследованиями под отдельные виды строительства, необходимо предусмотреть проведение инженерно-геологических среднемасштабных съемочных работ.

### 1.2.2 Геоморфология и рельеф

Основными элементами современной поверхности сельсовета являются долина р. Оби и Приобское плато, в которую врезана Верхне-Кулундинская ложбина древнего стока и долины малых рек ( притоков Оби (Кучук, Иня и др.).

Долина р. Оби имеет ассиметричное строение. Высокий и крутой на большей своей протяжённости левый берег и относительно пологий террасированный правый берег. В пределах долины выделяются пойма и три надпойменные террасы.

Заболоченная пойма Оби, расчлененная протоками и старицами широкой полосой, проходит через северную часть территории, достигая на левом берегу 12 км, на правом ( 9 км. Абсолютные отметки поймы ( 122-128 м.

Первая надпойменная терраса, характеризуется слабоволнистой поверхностью с западинами, местами характерен бугристо-грядовый рельеф. Широко развита овражно-балочная сеть. Абсолютные отметки плато достигают 284 м.

Верхне-Кулундинская ложбина древнего стока ориентирована с северо востока на юго-запад с наличием котловин выдувания и заболоченных западин. Вторая и третья надпойменные террасы, выраженные в рельефе уступами, очень сходны между собой, поскольку несут на своей поверхности резко пересечённый бугристо-грядовый эоловый рельеф. Понижения практически повсеместно занимают озёра. Абсолютные отметки первой террасы ( 125-127 м (на левом берегу), до 138 м (на правом); второй террасы ( 140-150 м, третьей ( 156-167 м.

Приобское плато представляет собой слабоволнистую равнину на левом берегу Оби, разделённую в западной части района сквозной Кулундинской ложбиной древнего стока. Водораздельные поверхности Приобского плато имеют плоский, слабоволнистый характер, с углами уклона поверхности менее 0,5°. Участками осложнены бугристо-грядовым рельефом эолового происхождения. Склоны плато от пологих слаборасчлененных до волнистых глубокорасчлененных. На востоке плато крутым уступом (более 30°) обрывается к долине р. Оби. В её днище врезано русло р. Кучук, выходящее за пределы ложбины и впадающей в Обь. Днище ложбины древнего стока меняет характер от бугристо-грядового до плоско-волнистого и бугристо-гривистого. Склоны террасированные, пологие, слаборасчлененные. Абсолютные отметки достигают 200 м.

### 1.2.3.Минерально – сырьевые ресурсы

Особенностью территории является развитие глин, суглинков и песков. На территории МО «Кучукский сельсовет» имеются запасы строительных песков.

В районе в качестве источника строительных песков после соотвествующего изучения могут рассматривается пойма реки Оби и днище долины древнего стока.

Проявления строительных песков на территории сельсовета по своим качественным характеристикам и возможным путям применения относятся к категории «прочие строительные пески» (для кладочно-штукатурных растворов, путевого баланса и т. д.).

### 1.2.4 Климат

Большое влияние на климат оказывает положение сельсовета на севере Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (равнинный рельеф со степной и лесной растительностью и наличием крупной реки). Территория сельсовета находится в зоне резко-континентального климата.

В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта. Средняя температура января - 19оС.  Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми ветрами. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. В конце февраля на территорию возможен новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Средняя температура в июле +19оС. Летом смена воздушных масс не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Абсолютные температуры: зимой – 52оС, летом +39оС.

Общая продолжительность безморозного периода около 105-120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС -  190 дней. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Больше всего осадков выпадает в теплый период года.

Высота снежного покрова изменяется от 30-40 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 150 дней.

Годовая суммарная солнечная радиация 100 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 часов.

В районе возможны опасные климатические явления. Возможно более 30 дней в году с туманами. В зимний период возможно 40 дней с метелями. Основные климатические показатели приведены в таблице 4.

Таблица 4

Климатические показатели для инженерных целей

| Периоды | Климатические показатели | Единицы измерения | Расчетные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплый период (апрель – октябрь) | Сумма прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность в июле | ккал/см2 | 8 – 10 |
|  | Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха | 0С | 33 – 34 |
|  | Число дней со средней суточной температурой воздуха выше 200С | сутки | 25 – 30 |
|  | Количество осадков | мм | 250 – 350 |
|  | Средняя скорость ветра | м/с | 2 – 3 |
|  | Число дней с сильным ветром более 15м/с | сутки | 5 – 20 |
| Холодный период (ноябрь – март) | Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки | 0С | минус 38 – 40 |
|  | Средняя температура воздуха отопительного периода | 0С | минус 8 – 9 |
|  | Высота снежного покрова | мм | 30 – 40 |
|  | Средняя скорость ветра | м/с | 4 – 5 |
|  | Число дней с сильным ветром более 15м/с | сутки | 7 – 20 |

### 1.2.5 Гидрография и гидрология

Гидрография территории Кучукского сельсовета Шелаболихинского района представлена бассейнами рек Оби и Кучук.

Гидрографическая сеть района средней густоты (коэффициент густоты речной сети 0,4- 0,7 км/км2). Уклон рек района незначительный.

Реки, протекающие по территории сельсовета, характеризуются непродолжительным весенним половодьем и низкой меженью. Питание снегодождевое с преобладанием грунтового в межень. В отдельные годы  на Оби возможны большие паводки.

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает +19 - + 220С.

Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-90 см. Средние сроки замерзания рек 10.XI.

Вскрытие льда наблюдается во второй декаде апреля. Продолжительность ледохода 10 -15 дней.

Годовой сток 25 мм. Формирующиеся природные воды отличаются средней минерализацией (600 мг/л). Твердый сток от 50 до 500 грамм/м3.

В районе достаточно много озер, большинство из которых находятся вблизи рек Обь и Кучук. Самые крупные озера находятся в правобережной части Оби.

Средняя температура воды в июле + 19 - +240С. По своей форме озера в основном имеют чашеобразное днище, либо дно вытянутые относящиеся к старичному типу.

В долине Оби также достаточно много болот.

В гидрогеологическом отношении территория работ входит в состав Каменского гидрогеологического района III порядка краевой зоны Западно-Сибирского артезианского бассейна пластовых вод. Подземные воды приурочены к рыхлым отложениям кайнозоя и мезозоя. Всего в разрезе выделяется до 12-ти водоносных горизонтов, характеризующихся различной минерализацией и химическим составом.

Водоносный горизонт современных отложений имеет ограниченное распространение. Он объединяет подземные воды аллювиальных, озерных и эоловых осадков. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, мягкие и умеренно жесткие, слабоминерализованные, реже повышенной минерализации с содержанием сухого остатка до 3 г/дм3. В последнем случае воды приобретают сульфатный и сульфатно-гидрокарбонатный смешанный по содержанию катионов состав.

Воды спорадического распространения в верхнечетвертичных - современных отложениях выделяются на ограниченных участках левобережья р. Оби, где развита развития овражно-балочная сеть, а также на склонах водоразделов. Они приурочены к водопроницаемым линзам и слоям незначительной мощности, залегающим на глубинах до 10м в суглинистой толще элювиально-делювиальных и эолово-делювиальных образований. Иногда отложения безводны или содержат непостоянные водоносные горизонты типа верховодки. Воды обычно пресные с минерализацией до 1,0 г/дм3 гидрокарбонатные кальциевые, реже солоноватые с преобладанием в анионном составе сульфатов.

Правобережная часть района представлена долинным комплексом, куда входят водоносные горизонты верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений поймы р. Оби. Мощность водовмещающих отложений изменяется от нескольких метров до 40, реже до 100 метров. Преобладают площади с суммарной мощностью водовмещающих пород до 10–30 м.

Подземные воды безнапорные и слабонапорные с высотой напора до 4–6 м в пределах развития поймы и низких террас. Уровни подземных вод прослеживаются на глубине преимущественно до 6 м, наибольшая глубина залегания уровней подземных вод наблюдается вблизи бровки, где депрессионная кривая резко снижается к пойме или руслу р. Оби и ее притоков, а также на гривных повышениях и других гипсометрически повышенных участках.

Фильтрационные свойства водовмещающих отложений значительно изменяются по площади и в разрезе. Коэффициенты фильтрации водовмещающих отложений, как правило, увеличиваются с глубиной. По площади они изменяются от 0,2 до 64 м/сутки.

Благоприятные условия питания и разгрузки, хорошая промытость отложений – все это создает условия для формирования преимущественно ультрапресных и пресных вод гидрокарбонатного кальциевого, реже магниевого и натриевого состава с минерализацией от 0,02 до 0,5 г/дм3, реже до 1 г/дм3 на небольших участках в тыловых частях террас.

Воды от мягких до жестких, общая жесткость изменяется от 0,1 до 23,7 мг-экв/дм3. Участки с повышенной жесткостью воды тяготеют к зонам с минерализацией более 0,5 г/дм3.

Для вод пойменных отложений характерен резкий весенний подъем уровня, наивысшие годовые амплитуды колебания уровня от 2,5 до 9,3 м. Для террасового режима грунтовых вод характерен весенне-летний подъем и осенне-зимний спад уровня.

Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных отложений касмалинской свиты приурочен к аллювиальным и озерно-аллювиальным отложениям, выполняющим ложбины древнего стока. Площадь распространения горизонта невелика. Подземные воды приурочены к иловатым пескам и пылеватым супесям.

Подстилается водоносный горизонт в большинстве случаев суглинками краснодубровской свиты. Мощность обводненных отложений составляет 5-40м, а глубина их залегания изменяется от 0 до 45 м. Воды имеют свободную поверхность, зеркало их обычно повторяет рельеф поверхности земли. На участках, где водоносные отложения перекрыты суглинками, воды приобретают напор, достигающий 15-20м.

Воды преимущественно пресные, с минерализацией до 1,0 г/дм3, по составу гидрокарбонатные кальциевые и натриевые.

Воды спорадического распространения в нижне-среднечетвертичных отложениях краснодубровской свиты имеют довольно широкое площадное распространение в пределах бассейна.

К верхней части разреза свиты почти повсеместно приурочены грунтовые воды типа верховодки, залегающие на глубинах от 0 до 10м. Воды дренируются речными долинами и оврагами, давая нисходящие родники по их склонам.

Глубина залегания водоносных горизонтов составляет 4-115м. Воды напорные. Водообильность отложений неравномерная.

Преобладают пресные гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией 0,5-0,9 г/дм3. В пределах распространения солонцов и солончаков минерализация воды повышается до 3 г/дм3 и более.

В составе неогеновых отложений рассматриваются три водоносных горизонта: кочковской свиты, павлодарской свиты и таволжанской свиты.

Водоносный горизонт отложений кочковской свиты распространен повсеместно в пределах района. Подземные воды приурочены к линзам и горизонтам разнозернистых полимиктовых песков среди серых известковистых глин. Мощность водовмещающих пород 3-40м, чаще 3-10 м.

Воды слабонапорные и напорные. Уровень вод по скважинам устанавливается на глубинах от 2 до 58м. Водообильность отложений различная.

Преобладают пресные воды, по составу гидрокарбонатные натриевые.

Водоносный горизонт отложений павлодарской свиты имеет повсеместное распространение и вскрывается на глубинах от 40 до 180м. Мощность водоносного горизонта варьирует в широких пределах от 1,5 до 45м. Нередко в разрезе свиты вскрываются несколько горизонтов песков различной мощности, разделенных плотными глинами.

Воды свиты напорные. Величины напоров составляют 10-125м и определяются в большинстве случаев глубинами залегания водоносных горизонтов. Уровни в скважинах устанавливаются на глубинах 2,5-70м, чаще 5-15м. Водообильность отложений невелика.

Минерализация вод весьма пестрая, наряду с пресными, имеющими сухой остаток до 0,5 г/дм3, вскрываются соленые с сухим остатком до 8 г/дм3. На большей части территории химический состав вод изменяется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридно-сульфатного натриевого.

Водоносный горизонт отложений таволжанской свиты распространен повсеместно. Глубина залегания водовмещающих пород изменяется в широких пределах. В вертикальном разрезе толщи встречаются от одного до трех горизонтов полимиктовых разнозернистых песков. Мощность водовмещающих пород 2-30м, чаще 10-20м.

Водоносный горизонт знаменской свиты имеет широкое распространение. Глубина его залегания от 180м до 300м и более. Водовмещающие породы, обычно приуроченные к основанию разреза свиты, имеют весьма невыдержанную мощность, изменяющуюся от 5 до 60м. Воды напорные. Величины напоров над кровлей водоносного горизонта изменяется от 80 м до 100м. Водообильность отложений низкая.

Минерализация подземных под в основном повышенная (1-3 г/дм3). Пресные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, солоноватые – гидрокарбонатно–сульфатные, сульфатно–гидрокарбонатные и сульфатно–хлоридные натриевые. Воды в основном умеренно жесткие и жесткие.

Водоносный комплекс атлымской и новомихайловской свит распространен повсеместно Свиты представлены частым переслаиванием алевритовых глин, алевритов и песков. Мощность водоносных песков изменяется от 5 до 50м, преобладают глубины залегания более 300 метров.

Воды напорные, величина напора изменяется от 110 до 290м, не превышая на большей части территории 200м. Уровни в скважинах устанавливаются на глубинах до 60м, чаще на 2-20 м.

Водоносность комплекса довольно высокая. Удельные дебиты скважин в основном превышают 1 л/с, достигая в отдельных случаях 3,2 л/с.

Воды в основном пресные, с минерализацией до 1,5 г/дм3, в единичных скважинах установлена минерализация 2-3 г/дм3. Пресные воды, обычно мягкие и умеренно жесткие, имеют гидрокарбонатный кальциевый состав, реже гидрокарбонатно–сульфатный, гидрокарбонатно–хлоридный кальциевый или натриевый.

Анализ данных о статических уровнях напорных и грунтовых вод позволяет утверждать, что между этими горизонтами наблюдается вертикальная гидравлическая связь через глинистые слабопроницаемые толщи, проявляющаяся в закономерном распределении пьезометрических поверхностей относительно рельефа.

В целом район характеризуется незначительными ресурсами подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### 1.2.6 Ландшафный анализ и почвенные ресурсы

На территории муниципального образования выделены местности и определено их современное хозяйственное использование (на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН).

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА. Степная зональная область .Лесостепная зональная область. Верхнеобская провинция.

Южнолесостепные местности Верхнеобской провинции

1. Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с березовыми колками и балочными лесами на темно-серых лесных почвах.

2. Склоны ложбин  древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

6. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых почвах.

Среднелесостепные местности Верхнеобской провинции

13. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, со злаково-разнотравными и осоковыми закустаренными лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах.

14. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с закустаренными лесными крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых почвах.

Почвенный покров территории Кучукского сельсовета достаточно однородный, что является следствием отсутствия резкого перепада высот и расчлененности рельефа – одних из главных почвенно-образующих составляющих. Наибольшее распространение получили черноземы обыкновенные, выщелоченные, лесные серые, черноземно-луговые, лугово-болотные почвы. Пространственное размещение различных типов почв в ландшафтных выделах складывается в следующую картину (таблица 5): северную половину территории занимают, в основном лугово-болотные, серые лесные и выщелоченные черноземы, которые по мере продвижения к югу сменяются черноземами обыкновенными, выщелоченными, южными и солончаками. Кроме того, повсеместно распространены лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы по долинам рек и озер.

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и  сложившейся системы хозяйственного использования, можно определить степень подверженности природных комплексов к негативным процессам.

Таблица 5

Характеристика почвенного покрова

| Местность | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | аллювиально-луговые | Плоские днища долин, балок, логов | 6,2-7,4 | аллювиальные оглеенные и засоленные отложения | гидроморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый | 22-40 | 0,93-4,56 | неудов. | N 0,07-0,32 %, P2О5 2,0-12,5 мг на 100 г K2О 5,0-9,8 мг на 100 г почвы (по Чирикову | переувлажнены; засолены легкорастворимыми солями от слабой до средней степени |
| 6. | лугово-черноземные | Плоские днища долин, балок, логов | 5,8-6,6 | покровные лессовидные и нелессовидные оглеенные и засоленные суглинки и супеси | полугидроморфные | среднесуглинистый | 33-58 | 4,8-6,8 | неудов. | N 0,13-0,42%, P2О5 12,94-19,7 мг на 100 г K2О 21,25-50 мг на 100 г почвы (по Чирикову | переувлажнены, подвержены засолению, водной эрозии и дефляции в слабой степени |
| 1. | черноземы обыкновенные | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 120 | 7,0-7,5 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения | автоморфные | тяжело-, средне-, легкосуглинистый | 32-42 | 3,0-4,78 | удов. | N 0,13-0,42%, P2О5 0,28-16,2 мг на 100 г (по Мачигину) K2О 6,6-25,2 мг на 100 г почвы (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени |
|  | черноземы выщелоченные | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 120 | 6,9-7,35 | покровные лессовидные и нелессовидные отложения | автоморфные | средне-, легкосуглинистый | 22-42 | 4,05-5,1 | удов. | N 0,13-0,27%, P2О5 7,5-27,1 мг на 100 г K2О 6,0-68 мг на 100 г почвы (по Чирикову) | частично подвержены ветровой и водной эрозии |
|  | серые лесные | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 120 | 4,2-5,4 | покровные лессовидные оглеенные и неоглеенные суглинки | автоморфные | среднесуглинистый | 19-31 | 3,17-5,73 | удов. | N 0,29% P2О5 7,5 мг на 100 г K2О 1,9 мг на 100 г почвы (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии |

### 1.2.7 Земля и земельные ресурсы

Анализ земельного фонда муниципального образования выполнен по данным годового отчета о состоянии и использовании земель Шелаболихинского района и данным государственного кадастрового учета земель за 2011 г.

Земельный фонд муниципального образования Кучукский сельсовет на 1 января 2012 г. (форма №22-СХ) составляет 25765 га, что составляет 10%  от площади района.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 6).

Таблица 6

Баланс земель МО Кучукский сельсовет

| Наименование категорий земель | Всего по категориям земель |
| --- | --- |
|  | Данные земельного отчета | Фактическая площадь по материалам проекта, га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 22516 | 22175,5 |
| Земли населенных пунктов | 400 | 523,5 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 32 | 32 |
| Земли лесного фонда | 1999 | 1999 |
| Земли водного фонда | 756 | 756 |
| Земли запаса | 62 | 62 |
| Итого земель | 25765 | 25548 |

Как видно из приведенной таблицы, земли сельскохозяйственного назначения занимают значительную долю территории МО «Кучукский сельсовет» - 86,8%. Земли лесного фонда занимают 7.8% территории сельсовета, населенных пунктов – 1.6%, промышленности и иного специального назначения – 0,1%, водного фонда - 2,9 %, земли запаса -0,2%.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 20157 га или 78,2% земельного фонда муниципального образования. Наибольшую площадь в составе сельхозугодий занимает пашня (65,2%);сенокосы -14,6%, и пастбища - 20,2%. На долю несельскохозяйственных угодий в МО приходится 5608 га или 21,8% земельного фонда сельсовета. Причем значительную часть из них составляют водные объекты и болота (46,3%).

### 1.2.8 Растительный и животный мир

Растительность Кучукского сельсовета во многом зависит от форм рельефа и режима увлажнения. Большую часть территории (южную и центральную) занимают степи Приобского плато, южнее села Батурово расположен сосновый лесной массив. (Батуровская роща)

Степные участки Приобского плато преимущественно распаханы. На отдельных участках сохранились естественные луговые степи. Разнотравно-злаковые луговые степи представлены: типчак, тонконог, волоснец ,осока степная, полынь серая, полынь холодная, лапчатка вильчатая.

В долинах малых рек (Кучук, Куличиха) имеются степи долинного типа, галофитолуговые (полынь селитренная, кермек, шелковица, волоснец солончаковый, солянки, пырей ползучий, полевица белая, ячмень солончаковый, зубровка, осока, мытник и другие.)

На территории сельсовета расположен участок ленточного бора. Кулундинский ленточный бор расположен в долине древнего стока и простирается к юго-западу от с. Батурово. Бор представлен сосновыми кустарниковыми лесами   в сочетании с березово-сосновыми разнотравно-злаковыми. Также здесь встречаются богато-разнотравно-типчаково-красноковыльные степи в комплексе с разнотравно-злаковыми сообществами. Вблизи лесных участков находятся псаммофитноразнотравно-злаковые луговые степи, которые в основном распаханы.

В поймах рек распространены заросли ив, тополь черный, осина в сочетании с осоками, камышами, рогозом и тростником южным. В местах многочисленных озер и болот правобережной части Оби  распространены осоковые, осоко-вейниковые, тростниковые низинные болота

Вблизи Оби широкое распространение имеют тополевые кустарниково-луговые леса.

Разнообразна группа пищевых растений, особенно богата ими правобережная часть Оби.  К ним относятся ягодные растения: боярышник, клубника, земляника, шиповник, костяника, малина, калина, смородина, брусника, черемуха. Значительна по количеству видов группа растений, у которых в пищу идут листья и луковицы – щавель, луки,  борщевик, чина Гмелина, медуница, одуванчик, рогоз, тростник. В долинах рек растет облепиха, смородина, калина.

Довольно большая группа в медоносных растений, это виды семейств гречишных, бобовых, сложноцветных, розоцветных, губоцветных.

В долинах рек произрастают кормовые растения. В основном это представители семейств злаковых, бобовых, сложноцветных, розоцветных, осоковых, ивовых.

Большая часть лекарственных растений произрастает в долине Оби. В левобережье преобладает аир, вахта трехлистная (по моховым и осоковым болотам) и пижма обыкновенная. В ложбине древнего стока  распространена кровохлебка аптечная.

В правобережной части: душица обыкновенная, кровохлебка аптечная, тысячелистник, тмин, горец в разнотравных лугах. По сосновым борам растет тимьян ползучий.

Ядовитыми являются представители семейств лютиковых, сельдерейных, гвоздичных из-за большого содержания алкалоидов, гликозидов, эфирных масел.

Животный мир района включает значительное количество видов млекопитающих.

В районе обитают дикие млекопитающие: косули, лисы, волки, бобры, кроты, суслики, мыши; более 100 видов птиц – зимующие, перелётные (степные и водные): дятлы, скворцы, грачи, утки, чайки, иногда лебеди, на всей территории – сороки, вороны, ласточки, соловьи, жаворонки, перепелки.  Для правобережья Оби характерны: лось, белка, горностай, норка,  колонок, заяц-беляк, рысь. Эти виды относятся к охотничье-промысловым животным.

Охотничье-промысловыми видами птиц являются: тетерев, белая куропатка, рябчик.

В озерах и заболоченных местах встречаются – ондатра, бобр, кряква, чирок, гоголь, серый журавль.

Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается, особенно: неясыть, галка, зяблик, синица, скворец.

Фауна водоемов состоит из ценных пород: стерлядь, нельма, осетр, судак, таймень. К общераспространенным  промысловым видам относятся: лещ, щука, налим, язь, линь, пескарь, ерш, карась, окунь, плотва и т.д. В озерах распространены – гольян, щука, карась.

### 1.2.9 Рекреационные ресурсы

Преимущественно сельскохозяйственная направленность экономики накладывает существенные ограничения на развитие рекреации в муниципальном образовании.

В то же время, природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, акватории, растительность и т.п.), культурно-исторические памятники, а также  расположение на крупной транспортной магистрали создают условия для развития таких видов отдыха как:

- конный туризм и спорт;

- сельский и зеленый туризм;

-спортивное рыболовство;

- охотничий туризм.

Рельеф района может способствовать развитию пеших и конных туристских маршрутов. Среди форм рельефа преобладают: балки и овраги, эрозионные уступы, старицы.

Водные рекреационные ресурсы – реки Обь, Кучук, создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (рыбалка, купание, катание на лодках).

До настоящего времени вблизи водных объектов не сформировалось комплексов домов отдыха, предоставляющих набор туристических услуг.

Для развития рекреационной сферы следует создать туристическую инфраструктуру: туристические базы, базы отдыха,  кафе, кемпинги, мотели и т.д. Наиболее выгодным для туристических баз будет их расположение недалеко от рек, озер и лесов, вблизи озера Уткино, р. Кучук – села Сибирка. На автомобильной трассе Барнаул – Камень– на–Оби возможно строительство мотелей и придорожных кафе для отдыха проезжающих, комплексов автозаправочных станций.

### 1.2.10  Культурно-исторические ресурсы

На территории сельсовета находятся военно-исторические памятники: Братская могила партизан, погибших за власть Советов; памятники воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

В муниципальном образовании имеются необходимые  условия для проведения культурных мероприятий, а также популярных туристских и спортивных соревнований (ежегодные турслеты юных туристов района – школьников). Соревнования проводятся в с. Батурово, на берегу реки Кучук,  вблизи Батуровской сосновой рощи.

Археологические объекты

Археологические памятники на территории сельсовета представлены курганами и древними поселениями (таблица 7). Они представляют научно-познавательный и культурный интерес для туристов, экскурсантов. На многих проводились раскопки, отмечены находки захоронений, орудия труда и охоты древних людей.

В настоящее время на территории Кучукского сельсовета на государственном учете состоят шесть памятников археологии и четыре памятника истории.

Таблица 7

Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования

«Кучукский сельсовет»

| №№ | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |
| 1 | Памятник воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Кучук |
| 2 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | постановление Алтайского решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 | с. Кучук |
| 3 | Памятник воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Батурово |
| 4 | Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | с. Батурово |
| Памятники археологии: |
| 5 | Шелаболиха IV, курганная группа | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Шелаболихинский район, в 5 км на западо-северо-запад от с. Шелаболиха и в 2,3 км на востоко-юго-восток от с. Кучук |
| 6 | Кучук 1, курганный могильник | выявленный объект культурного наследия | Шелаболихинский район, в 0,3-0,4 км на юг от с. Кучук |
| 7 | Кучук 2, курганный могильник | выявленный объект культурного наследия | Шелаболихинский район, на западной окраине с. Кучук |
| 8 | Кучук 3, грунтовый могильник | выявленный объект культурного наследия | Шелаболихинский район, на северо-восточной окраине с. Кучук в районе кладбища |
| 9 | Батурово 1, курганный могильник | выявленный объект культурного наследия | Шелаболихинский район, в 2 км на запад от с. Батурово |
| 10 | Веселая Грива 2, курганный могильник | выявленный объект культурного наследия | Шелаболихинский район, в 1,5 км на юг от с. Кучук |

Выводы

Анализ природных условий и ресурсов территории муниципального образования Кучукский сельсовет показал следующие возможные направления его развития:

– значительные площади пахотных земель являются предпосылкой для развития сельского хозяйства;

– через территорию сельсовета проходит автомагистраль краевого значения Барнаул – Камень–на-Оби, что способствует развитию придорожного сервиса;

– сочетание благоприятных природных факторов (наличие лесных и водных ресурсов, разнообразие рельефа и др.) способствует развитию рекреационной деятельности.

## 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования

### 1.3.1  История заселения

Освоение территории муниципального образования началось в первой половине XVIII века. За период с 1721 по 1816 годы здесь было образовано 14 населённых пунктов (Иня, Кучук, Старообвинцево, Ильинка, Новообвинцево, Киприно, Шелаболиха, Бельково, Селезнёва, Молоково, Омутское, Батурова, Макарово, Верх-Кучук). Первые населенные пункты были основаны крестьянами-переселенцами из европейских  губерний России (Тамбовской, Воронежской, Орловской и других). Основной причиной заселения левобережной части р. Оби, где находится Шелаболихинский район,  стали благоприятные природные условия.

Село Кучук было основано в 1736 году, село Батурово – в 1777 году.

После отмены крепостного права и в период проведения столыпинской аграрной реформы приток крестьян-переселенцев увеличился (в основном из Вятской, Курской, Симбирской губерний). В 1861-1917 гг. образование новых населённых пунктов было связано также с внутренними миграциями крестьян в пределах современной территории Алтайского края и собственно Шелаболихинского района. В этот период  образовано село Сибирка, год основания – 1917 г.

Основание этих населённых пунктов, как и других (в т.ч. исчезнувших), не имело строгой географической закономерности, заселялись наиболее благоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования земли.

В последующие годы Шелаболихинский район район был расформирован, а населённые пункты Кучукского сельсовета вошли в состав Павловского района Алтайского края. Лишь в 1985 году территория Кучукского сельсовета снова входит в состав Шелаболихинского района.

Современную систему расселения МО «Кучукский сельсовет» представляют 3 населенных пункта: село Кучук, село Батурово, село Сибирка.

### 1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

На основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации Кучукского сельсовета, проведен анализ демографической ситуации в населенных пунктах муниципального образования и перспективы её изменения.

Возрастная структура и её динамика свидетельствуют о существенном уменьшении числа жителей моложе трудоспособного возраста, незначительном увеличении численности населения трудоспособного возраста и росте доли лиц старших возрастов.

В последние годы в муниципальном образовании наблюдается                 устойчивая тенденция снижения численности населения.

Рождаемость в поселении не обеспечивает простого воспроизводства населения. Естественная убыль населения стабильно высокая. Наблюдается положительная тенденция в миграционном процессе

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования составляет 1461 человек, из которых 67% проживает в с. Кучук (табл. 8). За последние годы наблюдается снижение численности населения по всем населенным пунктам

Таблица 8

Демографическая характеристика МО Кучукский сельсовет

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демография |
| 1. | Численность постоянного населения на 01.01.2016 года- всего, человек | 1461 |
|  | в том числе в с. Кучук, чел. | 1070 |
|  | с. Батурово | 326 |
|  | с. Сибирка | 65 |
| 2. | Мужчины, человек в т.ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. | 710 110 |
|  | - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. | 369 |
|  | - старше трудоспособного (от 60 лет и старше), чел. | 231 |
| 3. | Женщины, человек в т.ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. | 745 115 |
|  | - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. | 387 |
|  | - старше трудоспособного (от 60 лет и старше), чел. | 243 |
| 4. | Число домохозяйств, единиц | 472 |
|  | в том числе в с. Кучук. | 301 |
|  | с. Батурово | 132 |
|  | с. Сибирка | 39 |

Как видно из таблицы, в структуре численности сельского поселения преобладает население трудоспособного возраста (52,6% от общей численности). Численность населения в возрасте младше трудоспособного составляет 15,5% от постоянного населения.

Таблица 9

Демографические показатели по населенным пунктам муниципального образования Кучукский сельсовет (на 1.01.2015)

|  | Группа населения | Численность 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Кучук |
|  | А | Б |
| 1 | Всего | 1070 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 175 |
| 3 | Дошкольники до 7 лет, | 68 |
| 4 | школьники от 7 до 17 лет | 107 |
| 5 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 290 |
| 6 | В том числе работающих | 44 |
| 7 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 73 |
| 8 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 532 |
| 9 | В- школьники 16-17 лет | 8 |
| 10 | Р- работающих | 149 |
| 11 | В – обучающихся с отрывом от производства | 30 |
| 12 | П- инвалидов | 29 |
|  | Группа населения | Численность 2015 г. |
| Батурово |
|  | А | Б |
| 1 | Всего | 326 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 55 |
| 3 | Дошкольники до 7 лет, | 26 |
| 4 | школьники от 7 до 17 лет | 29 |
| 5 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 139 |
| 6 | В том числе работающих | 13 |
| 7 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 37 |
| 8 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 95 |
| 9 | В- школьники 16-17 лет | 6 |
| 10 | Р- работающих | 53 |
| 11 | В – обучающихся с отрывом от производства | 15 |
| 12 | П- инвалидов | 14 |
|  | Группа населения | Численность 2015 г. |
| Сибирка |
|  | А | Б |
| 1 | Всего | 65 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 14 |
| 3 | Дошкольники до 7 лет, | 6 |
| 4 | школьники от 7 до 17 лет | 8 |
| 5 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 20 |
| 6 | В том числе работающих | - |
| 7 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 5 |
| 8 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 49 |
| 9 | В- школьники 16-17 лет | 1 |
| 10 | Р- работающих | 8 |
| 11 | В – обучающихся с отрывом от производства | - |
| 12 | П- инвалидов | 5 |

Численность населения показана с учетом студентов, лиц, находящихся в местах лишения свободы, в армии.

В таблице 10 приводится динамика численности населения за период 2006-2015 г. Независимо от численности проживающих все населенные пункты МО являются убывающими.

Таблица 10

Динамика численности населения МО Кучукский сельсовет по населенным пунктам

| Населенные пункты | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кучук | 1227 | 1280 | 1179 | 1200 | 1171 | 996 | 1143 | 1077 | 1077 | 1070 |
| с. Батурово | 490 | 503 | 460 | 450 | 459 | 409 | 474 | 452 | 470 | 326 |
| с Сибирка | 97 | 116 | 115 | 115 | 112 | 85 | 95 | 81 | 85 | 65 |
| Итого по МО: | 1814 | 1899 | 1754 | 1765 | 1742 | 1490 | 1712 | 1610 | 1632 | 1461 |

Вследствие происходящих демографических перемен наблюдаются        изменения в возрастном составе населения. Особенностью возрастного состава        населения сельсовета является высокая доля лиц старших возрастов. Старение        населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, а также систему    здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения.

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих  родителей, происходит интенсивный процесс старения населения, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней. Естественная убыль населения в районе не  компенсируется миграционным приростом.

### 1.3.3 Трудовые ресурсы

Отраслевая структура населения представлена в таблице 11. Численность занятых в экономике Кучукского сельского совета составляет  210 человек.  Часть трудоспособного населения трудоустроена в районном центре, часть населения выезжает на заработки  в другие районы.

Таблица 11

Отраслевая структура МО Кучукский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | с. Кучук | с.Батурово | с.Сибирка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | человек | 149 | 53 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | человек | 14 | 42 | 4 |
| - промышленность | человек | - | - | - |
| - обрабатывающие производства (пекарня) | человек | 3 | - | - |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 1 | - | - |
| - транспорт | человек | 6 | - | - |
| - связь | человек | 1 | - | - |
| - торговля и общественное питание | человек | 15 | 14 | - |
| - образование | человек | 38 | 7 | - |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | 5 | 1 | - |
| Численность безработных - всего | человек | - | - | - |
| В т.ч. официально зарегистрированных | человек | 19 | 4 | 1 |

В экономике муниципального образования занято 14,4% от общего числа жителей. В том числе в сельском хозяйстве – 4,1%, образовании – 3,0%, торговля – 2,0% (табл. 11).

Современную ситуацию на рынке труда нельзя назвать однозначной. С одной стороны, имеется положительная динамика роста численности трудоспособного населения. С другой стороны характерны негативные процессы: высвобождение работников в процессе ликвидации убыточных предприятий, отсутствие возможностей трудоустройства в населённых пунктах, низкая и не выплачиваемая заработная плата. Как результат снижение доли занятых в экономике и рост уровня безработицы.

Низкий уровень занятости экономически активного населения обусловлен тем, что 66% населения не трудоустроены и основной доход получают от ЛПХ. Наблюдается высокий уровень скрытой безработицы.

Следствием экономической слаборазвитости являются неразвитый рынок труда и высокий уровень безработицы, низкие доходы населения

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения Кучукского сельсовета до 2035 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2006-2015гг. (табл. 10).

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации МО.

1вариант. Статистический метод

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t  где,

Н0 – ожидаемая численность населения

Н – численность населения на исходный год

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения)

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% всего от населения)

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Кучукское МО

Н2025= 1461 (1-0,37)10 = 1408 человек

100

Н2035= 1461 (1-0,37)20 = 1357 человек

100

с Кучук

Н2025= 1070 (1-1,47)10 = 993 человек

100

Н2035= 1070(1-1,47)20 = 796 человек

100

с Батурово

Н2025= 326 (1-0,51)10 = 310 человек

100

Н2035= 326 (1-0,51)20 = 294 человек

100

с Сибирка

Н2025= 65 (1-1,65)10 = 55 человек

100

Н2035= 65 (1-1,65)20 = 47 человек

100

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности населения по всем населенным пунктам муниципального образования .

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития муниципального образования с учетом социально-экономической базы населенных пунктов, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Общая численность населения по демографическому прогнозу рассчитана по формуле:

H =                      А х 100                     , где

Т-а-в-п+m-Б

с. Кучук

H =                      149 х 100                  =1120 чел.  , где

57,1-32,5-2,8-2,7+1,3-7,1

H – численность населения на расчетный срок, человек;

А –Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу 149 чел.;

Т – удельный вес населения  в трудоспособном возрасте,57,1 %

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 32,5%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов 2,8%;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (2,7%);

m – численность работающих пенсионеров 30-40% численности старшей возрастной группы 1,3 %;

Б – численность обслуживающей группы населения , 7,1%

с. Батурово

H =                      53 х 100                  =346 чел.   , где

50,8-22,2-4,6-4,3+2,1-6,5

H – численность населения на расчетный срок, человек;

А –Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу 53 чел.;

Т – удельный вес населения  в трудоспособном возрасте,50,8 %

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 22,2%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов(4,6%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (4,3%);

m – численность работающих пенсионеров 2,1%; :

Б – численность обслуживающей группы населения ,6,5 %

с. Сибирка

H =                      12 х 100                  =67 чел.   , где

40-14,5-0-7,7+0-0

H – численность населения на расчетный срок, человек;

А –Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу 12 чел.;

Т – удельный вес населения  в трудоспособном возрасте,40 %

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 14,5%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов(0%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (7,7%);

m – численность работающих пенсионеров 0%; :

Б – численность обслуживающей группы населения ,0 %

На конец расчетного срока предполагается увеличение численности занятых в градообразующих отраслях экономики за счет:

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения;

– развития сельскохозяйственной отрасли;

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, обслуживания населения и др.

Расчет методом трудового баланса предполагает увеличение числа жителей сельского поселения до 1543 человек.

С учетом резерва территории по каждому населенному пункту для дальнейших расчетов принята следующая численность населения:

– с. Кучук 1125человек;

– с. Батурово 348 человека;

– с. Сибирка 70 человек.

### 1.3.4 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет 17 тыс. кв. м. общей площади, из них 99 % находится в частной собственности граждан. Часть жилых помещений находится в ветхом состоянии (около 50 %).

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими данными: удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, составляет 86,4%, газом – 85%, ваннами – 0,5%, напольными электроплитами – 15%. Центральное отопление и горячее водоснабжение на территории сельсовета отсутствует.  Ежегодно для нужд населения поставляется 150 тонн угля.

Водная коммунальная инфраструктура сел вводилась в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века. Большая часть водопроводных сетей изношена. В настоящее время изготовлен проект реконструкции системы водоснабжения села Кучук. Проектом предусматривается строительство новых скважин с наземными насосными станциями и новых сетей водоснабжения протяженностью 14660 м.

В настоящее время в с. Кучук числится 301 домовладений, средний состав семьи 2,3 человека, в с. Батурово 132 домовладений, средний состав семьи 2,2 человека, с. Сибирка соответственно 39 и 1,7.

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 11,8 кв.м/чел.

Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья  0,30 га. Общая площадь под существующей жилой застройкой 191 га.

Существующий жилищный фонд в основном представлен одноэтажными деревянными домами. Двухквартирные жилые дома составляют 28,5% от существующего жилищного фонда, многоквартирные жилые дома – 0,8% (табл.12).

Таблица 12

Сведения о жилищном фонде Кучукского сельского совета (м2)

| Жилая застройка | с Кучук | с. Батурово | с Сибирка |
| --- | --- | --- | --- |
| двухквартирная | 4770 | 1215 |  |
| многоквартирная | 160 |  |  |
| индивидуальная | 5304 | 3669 | 2106 |

Уровень износа жилищного фонда довольно высок. Более половины жилых домов муниципального образования имеют уровень износа 30-50% и выше.

Основной проблемой жилищной сферы является размещение части жилищного фонда в санитарно - защитных  зонах.

Жилищный фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется до полного износа.

### 1.3.5 Сельское хозяйство

Основная отрасль экономики муниципального образования Кучукский сельсовет - сельское хозяйство. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Сельскохозяйственным производством на территории муниципального образования занимаются СПК «К-з им.Кирова», КФХ «Семков», ООО «Фиона».

Основная специализация хозяйств – производство зерна, мясомолочное животноводство, личных подсобных хозяйств населения – мясомолочное животноводство. В СПК «Колхоз им. Кирова» поголовье КРС составляет 500 голов, в. т.ч. 210 дойных коров с продуктивностью 4 тыс.кг. на корову. Производство молока составляет 480 т. В области растениеводства основными культурами являются: пшеница, овес, ячмень. Урожайность пшеницы – 16 ц/га. подсолнуха – 7,8 ц/га. Посевные площади  - 3000 га. Также хозяйство занимается производством сахарной свеклы, посевные площади – 100 га, урожайность 30 тонн в год. Построено помещение для молодняка на 100 голов.

КФХ «Семков» занимается растениеводством. Посевные площади зерновых культур составляют 1,3 тыс. га, в т.ч. 100 га  под сахарной свеклой. Основые культуры – пшеница, гречиха. Имеет производственную базу.

В муниципальном образовании прослеживается  спад производства  растениеводческой и животноводческой продукции в хозяйствах всех форм собственности. В личных подсобных хозяйствах населения намечается тенденция к сокращению поголовья КРС и коров.

Основным приоритетным направлением в социально-экономическом развитии поселения будет оставаться сельское хозяйство. В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» предполагается возрождение молочного стада, увеличение поголовья скота в ЛПХ. В растениеводстве - обработка заброшенных земель, выращивание овса, ячменя.

### 1.3.6 Производственная отрасль

Промышленных предприятий на территории Кучукского сельсовета  нет. Однако, наличие полезных ископаемых (глина и песок) предопределяет возможность развития малых предприятий по производству строительных материалов для местного потребления.

Малое предпринимательство

Основная часть объектов малого предпринимательства представлена крестьянско-фермерскими хозяйствами, остальные индивидуальные предприниматели занимаются торгово-закупочной деятельностью.

Развитие малого бизнеса будет способствовать снижению уровня безработицы и увеличению валового выпуска продукции.

Розничная торговля в муниципальном образовании представлена одиннадцатью действующими магазинами. Бытовые услуги оказывает парикмахерская и швейный цех по пошиву и ремонту одежды в селе Кучук. Выпечка хлеба налажена при магазине «Обь». В других населенных пунктах бытовое обслуживание не осуществляется.

### 1.3.7 Социальная сфера

Здравоохранение

Лечебная сеть здравоохранения представлена:

Кучукская врачебная амбулатория и ФАП в селе Батурово. В основу организации деятельности положен участково- территориальный принцип. Специализированная помощь населению оказывается врачами центральной районной больницы.

Кучукская врачебная амбулатория расположена в приспособленном помещении, имеется 2 койко-места дневного стационара.

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Батурово находится в приспособленном помещении (занимает половину двухквартирного дома). Из-за нехватки площадей, нет возможности установить оборудование для физиолечения, стоматологии.

Здания, в которых размещены объекты здравоохранения, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется  капитальный ремонт.

Кадровый некомплект, недостаточное финансирование и крайне изношенная материально-техническая база затрудняют обеспечение населения медицинской помощью.

Образование

На территории сельсовета находится: средняя общеобразовательная школа на 480 мест в с.Кучук.

Кучукская средняя школа  функционирует с 1973 г, на базе которой обучались дети сел: Кучук, Батурово, Ильинка, Верх-Кучук. С 1986 года в школе стали обучаться дети, проживающие на территории Кучукского сельского совета (с. Кучук, Батурово с. Сибирка), что привело к резкому сокращению наполняемости. В настоящее время в школе обучается 133 человека.

Школа расположена в двухэтажном здании 1979 г постройки. При школе имеется спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, мастерские.

Мощность школы в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяют потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников

Детский сад «Золотой ключик» расположен на ул. Новой в здании типового детского сада (1982г постройки, реконструкция 2005г). Детский сад хорошо оборудован, имеется спортивная площадка с полимерным покрытием.

На улице Михайлова  находится здание бывшего детского сада, здание старое, требуется капитальный ремонт. Проектом предложено провести реконструкцию здания для создания интерната для детей, проживающих в других селах Кучукского сельсовета.

В табл.13 приведены расчеты по обеспеченности населения МО Кучукский сельсовет детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 13

Обеспеченность населения МО Кучукский сельсовет детскими

дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Мощность учреждения плановая | Мощность учреждения фактическая | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Кучукская СОШ | 480 | 133 | 27,5 |
| МБОУ «Детский сад Золотой ключик» | 33 | 18 | 54,5 |

Культура

Система учреждений культуры поселения включает в себя:

- Кучукский культурно-досуговый центр на 200 мест;

- Батуровский сельский дом культуры на 100 мест;

При учреждениях культуры имеются  библиотеки.

Весь библиотечный фонд составляет 11200 экземпляров (Батурово 6.5 тыс. книг), в большинстве ветхий, устаревший на 75 процентов.

Здание Кучукского культурно-досугового центра  находится в аварийном состоянии (год постройки – 1960). В настоящее время культурно-досуговый центр закрыт. Здание сельского дома культуры в селе Батурово старое, требуется ремонт.

Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы недостаточна по причине дефицита финансирования.

При школах есть спортивные площадки, ежегодно проводятся физкультурно-массовые мероприятия.

В культурно-досуговом центре работают различные отделения: вокальное, рукоделие. При школе: легкая атлетика, волейбол, настольный теннис.

Многие объекты нуждаются в реконструкции: школы, медицинские учреждения, спортивные  объекты.

Потребительский рынок (торговля, платные услуги и др.)

На территории Кучукского сельсовета развита сфера торговли. В настоящее время сеть объектов торговли представлена продуктовыми, хозяйственными и смешанными магазинами.

Через торговую сеть реализуются завозимые в поселения продукты питания и промышленные товары.

Таблица 14

Инфраструктура объектов розничной торговли

| №№ п/п | Наименование организациии | Тип магазина | Адрес | Торговая площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Березка | смешанный | с. Кучук ул.Ленина 35а | 10 |
| 2 | Магазин «Престиж» | смешанный | с. Кучук ул.Михайлова 40-1 | 53 |
| 3 | Магазин «Чайка» | хозяйственный | с. Кучук ул. Новая 14б | 84 |
| 4 | Магазин «Обь»+пекарня | продовольственный | с. Кучук ул. Новая 14а | 85,9 |
| 5 | магазин | смешанный | с. Кучук ул. Советская 19 | 4 |
| 6 | Магазин «Спутник» | смешанный | с. Кучук. ул.Ленина 35б |  |
| 7 | Магазин «Магнолия» парикмахерская | промышленный | с. Кучук ул.Михайлова 40-2 | 35 |
| 8 | Магазин «Карина» | продуктовый | с. Кучук ул. Ленина 40 | 15 |
| 9 | магазин | смешанный | с. Батурово ул.Молодежная 2 |  |
| 10 | магазин | смешанный | с. Батурово ул.Центральная 5 | 4 |
| 11 | магазин | смешанный | с. Батурово ул. Цетральная 2 | 6 |

Розничная торговля на территории МО стабильно развивается, в то же время уровень обеспеченности населения торговой площадью кв. м. в расчете на 1000  жителей в 1,7 раза ниже норматива.

Бытовое обслуживание представлено парикмахерскими услугами и индивидуальным пошивом. Обслуживание осуществляется частными лицами.

В черте населенных пунктов отсутствуют оборудованные рынки, где жители села могли бы реализовать продукцию личного подсобного хозяйства.

В селе Кучук по улице Михайлова находится здание бывшей столовой, в настоящее время столовая не функционирует. На расчетный срок проектом предложено провести реконструкцию здания для создания кафе-столовой.

### 1.3.9 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения поселения, в настоящее время состояние отрасли является кризисным.

Одной из важных проблем является санитарная очистка населенных мест. В сельсовете отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку территории и вывоз бытовых отходов.

Работы по озеленению и благоустройству на территории сельсовета (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание цветников, газонов) проводятся крайне слабо.

Освещение улиц не осуществляется.

Выводы

Анализируя социально-экономическое положение Кучукского сельсовета можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы снизилась;

– жилищный фонд не достаточно благоустроен;

– недостаточно объектов торговли;

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью, недостаточно предприятий оказывающих бытовые услуги.

В то же время имеется ряд факторов способствующих развитию территории:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

– наличие достаточно развитой сети автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры и трудовых ресурсов делают территорию привлекательной с точки зрения жилищного строительства, размещения торговых предприятий, производственных площадок;

Динамичное развитие сельского поселения возможно при наиболее полном использовании потенциала территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Основными транспортными направлениями МО Кучукский сельсовет являются автомобильные дороги регионального и местного значения. (Таблица 15) Муниципальное  образование характеризуется хорошей транспортной доступностью. В настоящее время связь с краевым центром – г. Барнаулом, а также с соседними муниципальными образованиями осуществляется одним видом транспорта – автомобильным.

По территории Кучукского сельсовета проходит автомобильная трасса краевого значения Барнаул – Камень–на–Оби, а также сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования. Дороги  Барнаул – Камень–на–Оби и подъезд к селу Кучук имеют асфальтовобетонное покрытие.

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Шелаболихинское дорожно-строительное управление».

Покрытие автомобильных дорог внутри поселения находится в неудовлетворительном состоянии: улица Михайлова и улица Ленина села Кучук имеют асфальтовое покрытие очень плохого качества, остальные улицы не имеют покрытия.

Таблица 15

Перечень автомобильных дорог и их основные характеристики

| Титул дороги | Эксплуата- ционная категория | Протяженность, км | Мосты | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по типам покрытий | штук | пог. м | штук | пог. м |
|  |  |  | с твердым покрытием | грунтовые |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтобетонные | щебень, гравий, обработанные вяжущим материалом | переходные |  |  |  |  |  |
| Барнаул-Камень-на-Оби-гр-ца Новосибирской области | III | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 36 |  |  |
| Батурово-Киприно -Юдиха | IV | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  | 7 | 17,6 |
| Подъезд к с. Кучук | IV | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3 | 54,0 |
| Итого |  | 16,7 | 15 |  | 1,7 |  | 1 | 36 | 10 | 71,6 |

Пассажирскими перевозками занимается Павловское АТП (ИП Чумов), организованы автобусные маршруты Кучук-Барнаул.

Развитие транспортной инфраструктуры МО Кучукский сельсовет включает повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов  с дорожной сетью общего пользования; выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов. Проектом предусмотрено строительство новых дорог, мостов, АЗС, развитие дорожного сервиса.

Вывод:

- низкий технический уровень дорог внутри поселения;

- потребность реконструкции транспортных коммуникаций.

## 1.5 Инженерная инфраструктура

### 1.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Основным источником водоснабжения МО Кучукский сельсовет являются подземные воды. На территории поселения существуют несколько водозаборных скважин, пробуренных в 1972-1985 г.

Водоснабжением обеспечено 86,4% населения. Система водоснабжения – объединенная хозяйственно-питьевая низкого давления. Система подачи – централизованная насосная.

Водопровод был построен в 1961-1963 годах. Материал труб - железо, асбест, чугун. Глубина заложения трубопроводов – 2,5 - 2,7 м от спланированной отметки земли.

Качество питьевой воды, отпущенной потребителю, зависит от материалов элементов системы водопровода. Большинство трубопроводов имеют высокий процент износа, в воду попадают продукты коррозии, что негативно отражается на качестве воды.

Село Кучук.

Источником водоснабжения с. Кучук  является существующие скважины: Б-75/79; Б-74/79; 1-277; 1-288; 1-289. Эксплуатация скважин осуществляется специализированной службой с соблюдением требований по охране подземных вод и окружающей среды.

Проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения с. Кучук Шелаболихинского района Алтайского края разработан ООО ИПЦ «Алтайводгео» в 2011г.

Зона санитарной охраны (ЗСО) состоит из 3-х поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозаборную скважину и эксплуатируемый водоносный пласт.

В декабре 2007 году администрации Кучукского сельсовета (в лице главы сельсовета) была выдана лицензия на право пользования недрами (добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами на Кучукском-1 участке (для села Кучук). Запасы подземных вод по лицензионному участку не разведывались. Существующий  водоотбор на лицензионном участке – 240 м3/сут.

В центральной части села источником водоснабжения служат 2 скважины (рабочая и резервная) и водонапорная башня V= 50 м3.

В заречной части села источником водоснабжения является существующая резервная  скважина с частично регулируемым насосом и водонапорная башня V= 25 м3, вынесенная за пределы села на расстоянии 700м от скважины.

Рельеф на площадках водозаборов ровный, не затапливается поверхностными водами, покрыт травянистой растительностью без каких либо потенциальных источников загрязнения подземных вод, соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1110-02.

Характеристика существующих скважин представлена в таблице №16.

Водозаборные сооружения  села Кучук.

Таблица 16.

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположение | Вид водопользования | Водоотбор фактическ. м3/сут | Водоотбор фактическ. тыс. м3/год | Глубина горного отвода,м | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Скважина Б-75/79 | С. Кучук, северо-западная окраина | ХПВ | 60,0 | 17,3 | 110 | 0,40 |
| 2 | Скважина Б-74/79 | С. Кучук, северная окраина | ХПВ | 60,0 | 17,3 | 107 | 0,40 |
| 3 | Скважина 1-288 Скважина 1-277 | С. Кучук, южная окраина | ХПВ | 80,0 резерв | 21,3 - | 200 | 0,40 |
| 4 | Скважина 1-289 | С. Кучук, юго-восточная окраина | ХПВ | 40,0 | 13,3 | 240 | 0,40 |

В 2006 году осуществлялся лабораторный контроль над качеством питьевой воды, получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.08.2006 г. №22.28.01.042.М000307.08.06.

По микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическому составу не соответствует норме показатель  по железу - превышение ПДК в 2,3 раза.

На 2007 год  уровень добычи воды всего – 240,0 м3/сут, 69,20 тыс. м3 в год.  В том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 138,0 м3/сут, 40000 м3/год;

- бюджетным потребителям -57,0 м3/сут, 16300 м3/год;

- производственные нужды - 12 м3/сут, 2800 м3/год;

-  индивидуальное животноводство – 45,0 м3/сут, 12900 м3/год.

В селе Кучук существуют большие  проблемы с водоснабжением по улицам Овражная, Прудная, Заречная, Советская, Школьная - зимой трубы перемерзают, жители жалуются на полное отсутствие в их домах водоснабжения в течение длительного периода. В нормальном режиме снабжается водой только центральная часть села, где располагается здание сельского совета, детсад, детский дом, и несколько магазинов.

Село Батурово.

Источником водоснабжения с. Батурово является существующие скважины. Эксплуатация скважин осуществляется специализированной службой с соблюдением требований по охране подземных вод и окружающей среды.

В декабре 2007 году сельскохозяйственному производственному кооперативу «Колхоз имени С. М. Кирова» была выдана лицензия на право пользования недрами (добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами на Батуровском-1 участке).

Характеристика существующих скважин представлена в таблице №17

Водозаборные сооружения  села Батурово.

Таблица 17

.

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположение | Вид водопользования | Марка насоса/глубина установки | Водоотбор фактическ. тыс. м3/год | Дебит, м3/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Скважина Б-6-72 (глубина 105 м.) | С. Батурово, западная часть | МТФ, (рабочая, площадь горного отвода 0,36 га) | ЭВЦ 6-10-80/70 | 10,0 | 12,0 | 1972 |
| 2 | Скважина Б-1-134 (глубина 205 м.) | С. Батурово, северо-западная часть | Население (рабочая, площадь горного отвода 0,3619 га) | ЭВЦ 8-25-100/70 | 10,0 | 30,0 | 1980 |
| 3 | Скважина 94-85 (глубина 114 м.) | С. Батурово, центр | Население (резерв) | ЭВЦ 6-6,5-60/40 | 10,0 | 18,0 | 1985 |
| 4 | Скважина 1-144 (глубина 131 м.) | С. Батурово, 50м на юг, полевая бригада | МТФ, (резерв) | - | - | - | 1980 |

В 2006 году осуществлялся лабораторный контроль  за качеством питьевой воды, получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.02.2006 г. №22.28.01.042.М000224.02.06.

По микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По химическому составу не соответствует норме показатель  по железу -  превышение ПДК в 1,7 раза.

На 2007- 2010 года уровень добычи воды всего – 122,1 м3/сут, 40,3 тыс. м3 в год.  В том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 51,5 м3/сут, 18800 м3/год;

- бюджетным потребителям -1,1 м3/сут, 300 м3/год;

- производственные нужды - 12 м3/сут, 2800 м3/год;

-  индивидуальное животноводство – 19,4 м3/сут, 7100 м3/год;

- коллективное животноводство – 23,1 м3/сут, 8400 м3/год;

- полив приусадебных участков  – 12,8 м3/сут, 1200 м3/год;

- потери в сетях – 2,2 м3/сут, 1700 м3/год.

Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая низкого давления. Забор воды жителями осуществляется в основном из колонок.

с. Сибирка

Водозабор состоит из одной артезианской скважины, находящейся в центре села.

Население пользуется водой из собственных мелкозаборных скважин и колодцев.

Выводы:

В целях повышения уровня комфортности проживания населения( улучшение качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО Кучукский сельсовет требует реконструкции.

Водоотведение

В настоящее время канализация в селе выгребная. Отвод и утилизация жидких отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов - осуществляется в индивидуальные колодцы септики фильтрационного типа, надворные уборные. Производственные сельскохозяйственные объекты не оборудованы полями орошения, полями фильтрации для утилизации жидких отходов. Планово- регулярная или заявочная санитарная очистка территории специализированными организациями по согласованию с органами «Роспотребнадзора», не производится.

### 1.5.2 Теплоснабжение

На территории Кучукского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует. В селах Кучук, Батурово и Сибирка жилые дома и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

Котельные в селе Кучук отапливают административное здание и объекты социальной сферы (школа, Кучукский детдом, детский сад). Котельные оборудованы котлами «Алтай-7» и «Алтай-8». В Батурово котельная отапливает школу и сельский клуб. Ежегодно потребителям отпускается порядка 1050 Гкал.

### 1.5.3 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах Кучукского сельского совета отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

На расчетный срок – согласно корректировки Генеральной схемы газоснабжения Алтайского края, предусматривается газоснабжение населенных пунктов Кучукского сельсовета природным газом.

### 1.5.4  Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения

МО «Кучукский сельсовет»

(с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка).

Исходные данные.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с.Кучук, с.Батурово и с.Сибирка произведен на основании:

- топосъемки местности в границах муниципального образования Кучукский сельсовет в масштабе 1:2000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной и социальной сферы с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка;

- характеристики жилищного фонда с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка;

- схемы электроснабжения МО Кучукский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Природные  условия.

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет, с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории МО Кучукский сельсовет приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650Па;

- скорость ветра - 32м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО Кучукский сельсовет представляет собой равнину с заболоченными участками и оврагами.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100 Ом*м, супесь (ρср.=300 Ом*м) и пески сухие (ρср.=1000 Ом*м).

Сейсмичность территории - 6-7 баллов.

Характеристика объектов электроснабжения.

Потребители электрической энергии МО Кучукский сельсовет (с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка) относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Таблица 18.

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО Кучукский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Кучук |
| Объекты социальной сферы |
| МБОУ "Кучукская СОШ" | 1 учащийся | 480 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| МБДОУ «Кучукский детский сад» | 1 место | 16 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| КГБОУ «Кучукский детский дом» | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| Амбулатория с дневным стационаром | 1 посещение/ 1 койко-место | 20 / 2 | кВт | 50 | II | 0,92 |
| Администрация Кучукского сельсевета | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Культурно-досуговый центр | 1 место | 200 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 4,7 | кВт | 5 | III | 0,92 |
| Почта | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| АТС | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (8 шт.) | всего м2 торговой площади | 303 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | III | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| Пожарная часть | ед.техники | 1 | кВт | 20 | I | 0,8 |
| Котельная | объект | 2 | кВт | 200 | II | 0,8 |
| Скважина | объект | 4 | кВт | 28 | III | 0,8 |
| КФХ | объект | 2 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Ферма КРС | голов | 50 | кВт | 100 | III | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 399 | кВт/квартиру | 6,0 | III | 0,96 |
| с.Батурово |
| Объекты социальной сферы |
| МБОУ "Батуровская ООШ" | 1 учащийся | 120 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | II | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 100 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 6,5 | кВт | 5 | III | 0,92 |
| Административное здание СПК | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (3 шт.) | всего м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | III | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| Котельная | объект | 1 | кВт | 100 | II | 0,8 |
| Скважина | объект | 3 | кВт | 15 | III | 0,8 |
| Пекарня | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Нефтебаза | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,85 |
| Мехток СПК, мастерская по ремонту сельхозтехники | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Животноводческий комплекс СПК | голов | 470 | кВт | 100 | III | 0,92 |
| Конеферма СПК | голов | 50 | кВт | 30 | III | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 161 | кВт/квартиру | 6,0 | III | 0,96 |
| с.Сибирка |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома усадебного типа, с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 53 | кВт/квартиру | 6,0 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Кучукский сельсовет приходится на жилищно-коммунальные нужды и объекты производственной сферы (комплекс СПК, производственные базы КФХ).

Система электроснабжения.

Система электроснабжения МО Кучукский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал «Алтайэнерго», СП «Центральные электрические сети», Шелаболихинский РЭС.

Источником электроснабжения с.Кучук, с.Батурово и с.Сибирка является подстанция ПС-110/35/10кВ №54 "Шелаболихинская".

Таблица 19.

Характеристика подстанции 110/35/10кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА (на 01.01.2013г.) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансфор-маторов, МВА |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 1 | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская" | 110/35/10 | 2 | 10 | 6,3 | 4,8 | хорошее |

Существующий резерв мощности подстанции позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории МО Кучукский сельсовет проходят воздушные линии электропередач 35кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ №54 "Шелаболихинская" до потребителей МО Кучукский сельсовет осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий и сооружений. Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ были построены в 1970-х годах, и в настоящий момент большинство сетей находится в ветхом состоянии, нуждается в реконструкции и модернизации.

Таблица 20.

Характеристика распределительных сетей 10кВ МО Кучукский сельсовет

|  | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера | Год постройки ВЛ-10кВ | Протяженность ВЛ по трассе, км | Марка и сечение проводов | Количество опор, шт. | Количество линейных разъединителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Деревянные цельно-стоечные | Деревянные с ж/б приставками | Железо-бетонные | Всего |  |
| 1 | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская" | Л-54-3 | 1972 | 24,22 | АС-50/8; А-35,50,70; Ан-50 | 180 | 211 | 15 | 406 | 2 |
| 2 | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская" | Л-54-6 | 1972 | 42,49 | АС-35/6,2; А-50; Ан-35,50 | 37 | 567 | 87 | 691 | 2 |

Таблица 21.

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ МО Кучукский сельсовет

|  | Наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуатацию ВЛ-0,4кВ | Протяженность ВЛ по трассе, км | Марка и сечение проводов | Количество опор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Деревянные цельно-стоечные | Деревянные с ж/б приставками | Железобетонные | Всего |
| 1 | с.Кучук | 1972 | 18,105 | А-16, 25, 35, 50; СИП-35 | 39 | 512 | --- | 551 |
| 2 | с.Батурово | 1972 | 10,54 | А-16, 25, 35; СИП-35 | 58 | 308 | --- | 366 |
| 3 | с.Сибирка | 1972 | 3,2 | А-16, 25 | 12 | 98 | --- | 110 |

На территории МО Кучукский сельсовет расположены 16 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 315 кВА. В с.Кучук расположена 1 ДЭС мощностью 24 кВт, используемая в качестве резервного источника электроснабжения Кучукского детского дома. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в среднем загрузка трансформаторов составляет 60-70%. Состояние оборудования КТП удовлетворительное.

Таблица 22.

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ МО Кучукский сельсовет

| № п/п | Диспетчерский номер, тип ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Потребители электроэнергии | Основной источник питания | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кучук |
| 1 | КТП-54-3-3 | 1х250 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 2 | КТП-54-3-4 | 1х250 | Школа, магазин, котельная, быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 3 | КТП-54-3-5 | 1х250 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 4 | КТП-54-3-6 | 1х250 | Ферма КРС, КФХ, скважина | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 5 | КТП-54-3-8 | 1х250 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 6 | КТП-54-3-9 | 1х100 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 7 | КТП-54-3-15 | 1х160 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| 8 | КТП-54-3-18 | 1х250 | Детский дом | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| с.Батурово |
| 1 | КТП-54-6-4 | 1х100 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 2 | КТП-54-6-6 | 1х100 | Быт, скважина | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 3 | КТП-54-6-7 | 1х160 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 4 | КТП-54-6-8 | 1х250 | Конеферма | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 5 | КТП-54-6-9 | 1х250 | Школа, быт, скважина | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 6 | КТП-54-6-13 | 1х100 | Мехток | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| 7 | КТП-54-6-20 | 1х63 | Вышка связи «Вымпелком» | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.6 | Центральные ЭС |
| с.Сибирка |
| 1 | КТП-54-3-12 | 1х100 | Быт | ПС №54 110/35/10кВ "Шелаболихинская", ф.3 | Центральные ЭС |
| Итого: 2883 кВА |

Заключение.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения МО Кучукский сельсовет в границах с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка установлено:

- Существующая система электроснабжения МО Кучукский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью. Распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность.

- Резерв мощности подстанции ПС-110/35/10кВ №54 "Шелаболихинская" достаточен для подключения объектов перспективной застройки согласно генерального плана на расчетный период до 2032 года. Техническое состояние подстанции хорошее. Текущий ремонт технологического оборудования проводить в плановом порядке.

- Комплектные трансформаторные подстанции с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка загружены не на полную мощность. Технологическое оборудование трансформаторных подстанций имеет высокую степень физического износа. Требуется ремонт и замена технологического оборудования.

- Большинство распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ нуждается в реконструкции и модернизации.

Применяемые в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провода АС сечением 35/6,2мм2, А сечением 35, 50 и 70 мм2 и Ан сечением 35 и 50 мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и подлежат замене.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ рекомендуется замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей I и II категории по надежности электроснабжения.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Кучукский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10 кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ для сокращения протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

### 1.5.5 Связь и проводное вещание

Услуги связи на территории сельсовета оказывают 2 организации: Павловский почтамт ОФПС Алтайского края, ОАО «Сибирьтелеком» Павловский центр телекоммуникаций Шелаболихинский районный узел электросвязи.

Абонентам телефонной связи предоставляются следующие виды услуг:

- местная телефонная связь;

- междугородняя и международная телефонная связь;

- телеграфная связь;

- Интернет.

Техническое состояние линейного оборудования и аппаратуры находится в удовлетворительном состоянии. Емкость сети села Кучук составляет 256 номеров, из них задействованных – 248, квартирных – 222 номера.

Емкость сети села Батурово составляет 128 номеров, из них задействованных – 107, квартирных – 96 номеров. В селе Сибирка – 4 телефона, установлен таксофон.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь «Билайн», «МТС». Населенные пункты муниципального образования находится в зоне уверенного приема УКВ-ЧМ передатчика.

Перспектива развития телефонной связи включает прокладку и переход на оптический кабель, модернизацию и замену АТС.

## 1.6 Экологическое состояние территории

Изучение территории муниципального образования показало, что источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почвы, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира).

Экологическое состояние окружающей среды заселенной части Кучукского сельсовета оценивается как благоприятное в силу ряда факторов:

- наличие на территории сельсовета лесных участков (Батуровская роща);

- наличие водных объектов (река Обь, река Кучук, Куличиха, Отнога) с их внутренними происходящими процессами - биоценозами;

- отсутствие крупных промышленных предприятий.

Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух являются котельные, отопительные печи частного сектора (стационарные источники) и автотранспортные средства (передвижные источники загрязнения). Загрязнение воздушного бассейна в муниципальном образовании происходит также в результате поступления в него выбросов газообразных и взвешенных веществ от ферм содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

В результате перечисленных  воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность,  уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

На территории располагаются следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 23

Санитарно-защитные зоны объектов МО «Кучукский сельсовет»

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| с. Кучук |
| 1 | Ферма КРС «Фиона» | Класс IV, СЗЗ-100 м |
| 2 | КФХ «Семков» | Класс V, СЗЗ-50 м |
| 3 | КФХ. Склад зерна | Класс V, СЗЗ-50 м |
| c. Батурово |
| 4 | Животноводческий комплекс СПК им Кирова | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 5 | Мех ток СПК им Кирова | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 6 | Склад сена | Класс V, СЗЗ-50 м |
| 7 | Мастерская по ремонту сельхоз техники | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 8 | Склад зерна СПК им Кирова | Класс V, СЗЗ-50 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| с. Кучук |
| 9 | Автомобильная дорога IV технической категории | Санитарный разрыв 50 мм |
| с. Батурово |
| 10 | Автомобильная дорога III технической категории | Санитарный разрыв 100м |
| Объекты инженерной инфраструктуры Очистные сооружения 200 |
| 11 | Скважины | 50 |
| 12 | Котельные | 50 |
| Объекты специального назначения |
| 13 | Кладбища | 50 |
| 14 | Полигоны ТКО | 500 |
| 15 | Скотомогильник с захоронением в яме | 1000 |

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, прокладкой коммуникаций.

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельхозпалах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой  и овражной эрозии.

В процессе сельскохозяйственного освоения происходит деградация пойменных земель.

Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории. Размещение и оборудование полигонов ТКО, скотомогильников с захоронением в яме, навозохранилищ и других опасных объектов необходимо проводить в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Поверхностные и подземные воды

Источником питьевой воды являются подземные воды защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль их качества, соблюдение строгого режима в зоне санитарной охраны источников водоснабжения. Основными источниками загрязнения наземных водоемов является поверхностный сток.

Территория Кучукского сельсовета относится к бассейну реки Обь.

Водоносный горизонт напорный, уровни устанавливаются преимущественно на глубинах 25-45 м, в долине Оби наблюдается самоизлив. По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные, смешанные по катионовому составу с преобладанием натрия и магния. Жесткость воды составляет 4-6 мг-экг/дм3 , концентрация железа 0,19 мг/дм3 , по данным анализов содержание микрокомпонентов не превышает допустимых норм. Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» за исключением содержания марганца (до 1,36 ПДК). Это связано с природными процессами и характерно в целом для рассматриваемого бассейна подземных вод.

## 1.7 Объекты специального назначения

Сбор и вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется предприятиями и населением на полигоны ТКО.

В селе Кучук полигон ТКО размещается к востоку от населенного пункта, на территории бывшего кирпичного завода. полигон ТКО оборудован, окопан, имеются три сливные ямы. Скотомогильник с захоронением в яме расположен в километре  от села, огорожен, имеется навес, ворота, что соответствует санитарным нормам.

В селе Батурово свалка и скотомогильник с захоронением в яме расположены в северной части населенного пункта. Площадь свалки составляет 0.9 га. В санитарно-защитную зону объектов попадает часть жилой застройки. Проектом предусмотрена рекультивация существующей территории размещения коммунальых отходов и определена новая площадка для размещения полигона ТКО севернее существующей территории размещения коммунальных отходов.

Проектом предусмотрено расширение территории кладбищ в селах Кучук и Батурово, а также строительство нового кладбища в селе Кучук.

## 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации представленной заказчиком, а так же согласно Паспорту безопасности территории сельского поселения.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 6 баллов.

На территории сельского поселения нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

– пожаров на производстве и в жилом секторе;

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

– аварий на электроэнергетических системах;

– аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

– массовых инфекционных заболеваний людей;

– весенних поводков при интенсивном таянии снега;

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: туляремия,  грипп птиц, бешенство, иерсиниоз, стадные саранчовые вредители, луговой мотылек.

Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные и людские  потери.

Контроль над возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и эпидемиологического характера на территории сельского поселения осуществляют ряд организаций:

- ГУ ТУ Ветеринарии Алтайского края по Шелаболихинскому району;

- Метеорологическая станция с. Шелаболиха;

- Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах;

- районная станция защиты растений.

Наличие зон подтопления и заторов в районе села Сибирка (р.Обь) приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением территории.

В весенне-летний период проводятся работы по пропуску талых вод: очистка от снега плотин, насыпей, скол льда у опор мостов, уборка снега от жилых домов и производственных помещений и др.

Высокий риск возникновения пожаров (3 класс опасности) в сосновых борах и осиново-березовых колках, балочных лесах.

Ликвидацией пожаров на территории поселения занимается добровольная пожарная дружина.  Пожарная часть имеет в наличии 1 автомобиль.

Территории подверженные риску ЧС отражены в Схеме современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования. На картах показаны зоны затопления территории паводковыми водами однопроцентной обеспеченности.

# 2. Обоснование предложений по территориальному планированию Муниципального Образования

КУЧУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

## 2.1 Существующая планировочная организация территории

Общая площадь МО «Кучукский сельсовет» – 257 кв. км., что составляет 10% от общей площади Шелаболихинского района. Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

1. село Кучук

2. село Батурово

3. село Сибирка.

Село Кучук находится в северной части муниципального образования и является административным центром сельского поселения. Село расположено в живописном месте на слиянии рек Кучук и Обь .

Село Батурово расположено на расстоянии 5,3 км к юго-западу от административного центра. Село Сибирка находится в северо-восточной части муниципального образования на расстоянии одного километра от с. Кучук.

Село протянулось вдоль реки Обь по ее левому берегу.

Населенные пункты имеют различия как по численности проживающего в них населения, так и по уровню производственного и  социально-культурного потенциала.

В таблице 24 приведен баланс земель населенных пунктов МО «Кучукский сельсовет».

Таблица 24

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО «Кучукский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 523,5 |  |
| всего | - жилая застройка | 162,6 | 2,7 |
|  | - общественно – деловая застройка | 4,8 | - |
|  | - производственная территория | 17,6 | 11,5 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 48,6 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,8 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 279,1 | - |
|  | - территория специального назначения | 8,6 |  |
| 1 | с. Кучук | 302,1 | 3,7 |
|  | - жилая застройка | 99,8 |  |
|  | - общественно – деловая застройка | 4,1 | - |
|  | - производственная территория | 17,3 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 28,1 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,3 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 145,6 | - |
|  | - территория специального назначения | 5,9 |  |
| 2 | с. Батурово | 171,4 |  |
|  | - жилая застройка | 52,1 |  |
|  | - общественно – деловая застройка | 0,7 | - |
|  | - производственная территория | 11,8 |  |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,3 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,5 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 87,3 | - |
|  | - территория специального назначения | 2,7 |  |
| 3 | с. Сибирка | 50,0 | - |
|  | - жилая застройка | 13,4 | - |
|  | - производственная территория | - | - |
|  | - инженерно – транспортной инфраструктуры | 4,2 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 35,2 | - |

Село Кучук

Въезд в село осуществляется с южной стороны, с автодороги Барнаул-Камень – на - Оби по автомобильной дороге регионального значения «Подъезд к селу Кучук». Дорога имеет асфальтовое покрытие.

Планировочная структура села компактная. По территории населенного пункта с юго-запада в северо-восточном направлении протекает река Кучук, которая делит село на две части. Река маловодная, основной сток приходится на весенний период. Правобережная часть села изрезана оврагами.

Наличие реки, оврагов повлияли на структуру и сложившуюся сетку улиц села, которая несколько хаотична. Рельеф правобережной части ровный, с общим уклоном в сторону реки. Капитальные жилые и общественные здания находятся на правобережной части села. На левобережной части села жилищный фонд в основном ветхий, из капитальных общественных зданий здесь имеется только магазин.

Основной планировочной осью является главная улица - Михайлова.

Общественный центр сформирован в центральной части села. Основные учреждения и предприятия обслуживания располагаются вдоль улиц Михайлова, Новая. Здесь построены: здание администрации сельского совета, врачебная амбулатория, детский сад, средняя общеобразовательная школа, детский дом, АТС, магазины. Вокруг общественного центра размещаются кварталы жилой застройки.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 99,8 га. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м².

В центральной части села имеется сквер, но единой системы озеленения нет, зеленые насаждения рассредоточены по всему населенному пункту в виде небольших групп и отдельно стоящих деревьев.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Наблюдается достаточно четкое зонирование производственных и селитебных территорий. Объекты производственного и коммунально-складского назначения крестьянско-фермерских хозяйств размещены в черте населенного пункта и представлены объектами сельскохозяйственного производства.

В восточной части села расположена ферма КРС и производственная территория КФХ, размещенная в границах жилой застройки с нарушением санитарных норм.

Существующая территория размещения коммунальных отходов находится в восточном направлении на расстоянии 500 м от границы жилой застройки, на территории бывшего кирпичного завода.

Существующий скотомогильник с захоронением в яме – в юго-восточном направлении на расстоянии 1300 м от границы жилой застройки, что соответствует санитарным нормам.

На территории села размещены два кладбища, санитарные разрывы до жилой застройки соответствуют норме.

Улицы и проезды села (за исключением ул. Михайлова) имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Кучук составляет 302,1 га.

На начало 2016 г. численность населения с. Кучук составила 1070 чел.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, территориями рекреационного и производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, объектами спецназначения.

Село Батурово

Село Батурово расположено в 5,3 км к юго-западу от с. Кучук.

Въезд в село осуществляется с южной стороны, с региональной автодороги Барнаул-Камень – на - Оби. По территории населенного пункта протекает река Кучук. Рельеф села неровный, имеется много площадок неблагоприятных для строительства.

Общественный центр в селе не сформирован. Из объектов социальной инфраструктуры имеется фельдшерский пункт, сельский клуб, магазины.

Основной планировочной осью территории села является главная улица – Дорожная, по которой осуществляется связь с дорогой регионального значения. Планировочная структура компактная. Существующая застройка села представлена одноэтажными деревянными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м². Усадебная застройка занимает 52,1 га территории.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в северо-западной части населенного пункта. Здесь сосредоточены: животноводческий комплекс СПК им Кирова, мастерская по ремонту сельхозтехники, склады сельхозпродукции, сенобаза. В санитарно-защитную зону от производственных предприятий попадает большая часть селитебной территории.

Инженерная инфраструктура представлена объектами водоснабжения, электроснабжения и связи.

Кладбище находится на расстоянии 140 м от границы жилой застройки.

Существующая территория размещения коммунальных отходов находится в черте населенного пункта в непосредственной близости от границы жилой застройки, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Существующий скотомогильник с захоронением в яме расположен к северу от населенного пункта на расстоянии 250 метров. В санитарно-защитную зону скотомогильника с захоронением в яме попадает большая часть селитебной территории.

Улицы и проезды села имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Площадь земель в границах населенного пункта села Батурово составляет 171,4 га.

Численность населения на начало 2016 г. составляет 326 чел.

Таким образом, территория населенного пункта представлена объектами жилой, общественно-деловой застройки, территориями рекреационного и производственного назначения, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, объектами спецназначения.

Село Сибирка

Село Сибирка находится в северо-восточной части муниципального образования, на расстоянии одного километра от села Кучук. Населенный пункт расположен в живописном месте, на берегу реки Обь.

Планировочная структура  населенного пункта линейная и, ввиду своих небольших размеров, неразвита. Жилой фонд представлен застройкой усадебного типа. Усадебная застройка занимает территорию 13,4 га.

Уровень благоустройства низкий.

Объекты общественно-деловой и производственной сферы отсутствуют.

Во время весенних паводков существует угроза подтопления.

На начало 2016 г. численность населения с. Сибирка составляет 65 чел.

## 2.2 Ограничения градостроительного развития территорий населенных пунктов

Село Кучук

Градостроительные ограничения:

Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

- санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды в соответствии с п. 3.8. СНиП 2.07.01-89*;

- санитарно-защитная зона  объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- санитарно-защитная зона 50 м от  кладбищ в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- водоохранные зоны (ВЗ) водных объектов: река Кучук (ВЗ=100 м).

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- прибрежные защитные полоса реки Кучук составляет 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями  к хозяйственной и иной деятельности  в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- береговые полосы водных объектов составляют 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации:

- полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования;

- каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- – придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения IV технической категории 50м;

- – ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

- – охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10 кВ–10м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

Планировочные ограничения:

- заболоченные и закустаренные территории вдоль реки Кучук

- крутой склон к пойме реки Обь по северной границе села;

- наличие оврагов на правобережной территории населенного пункта.

Село Батурово

Градостроительные ограничения:

Ограничениями территориального развития села являются:

- санитарно-защитные зоны 50-300м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села;

- санитарно-защитная зона 1000м объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- санитарно-защитная зона 50м от  кладбища в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- санитарный разрыв от автомобильный дороги общего пользования III категории составляет не менее 100 м до жилой застройки;

- – придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения III технической категории 50м;

- – ЗСО 50 м объектов водоснабжения;

- водоохранные зоны (ВЗ) водных объектов: р. Кучук (ВЗ=100 м)

- прибрежная защитная полоса реки Кучук составляет 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

- береговые полосы водных объектов составляют 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

- – охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10кВ–10 м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

Планировочные ограничения:

- заболоченные и закустаренные территории вдоль реки Кучук;

- наличие лесных насаждений к западу от населенного пункта;

- наличие оврагов к северу и западу от села.

Село Сибирка

– Градостроительные ограничения:

- объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10кВ–10м согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- водоохранные зоны (ВЗ) водных объектов: река Обь (ВЗ=200 м);

- прибрежная защитная полоса реки Обь шириной 200 м;

- береговые полосы водных объектов шириной 20 м;

- наличие подтопляемых территорий.

## 2.3.  Функциональное зонирование территории

Генеральным планом  определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

- зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

-зона сельскохозяйственных угодий,

-зона природных территорий и неудобий,

-производственная зона.

### 2.3.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до 4 этажей);

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- зоны застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

### 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

### 2.3.3. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

### 2.3.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена  для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения  включаются  территории, занятые  скверами, парками,  прудами, озерами,  пляжами, а также  территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

### 2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона сельских поселений).

### 2.3.6. Зона специального назначения

В зоны специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами размещения бытовых отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

## 2.4. Планировочная организация территории

Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территорий и направлений развития населенных пунктов;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельского поселения;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившихся планировочных структур сел, организация новых транспортных связей, развитие существующего общественного центра с. Кучук и формирование общественных центров в селах Батурово и Сибирка, развитие  рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

Направления развития населенных пунктов определены с учетом рельефа, инженерно-геологических и ландшафтных условий. Проектные планировочные структуры сел учитывают направления действующих функциональных связей.

Село Кучук

Планировочная структура населенного пункта сложилась. Развитие жилой застройки предлагается в южном направлении в районе ул. Юбилейной, а также за счет внутренних резервов. Общественный центр села расширяется за счет строительства новых и реконструкции существующих общественных зданий.

На въезде планируется строительство спортивного ядра, там же планируется организовать детскую игровую площадку. Озеленение общего пользования  планируется на базе существующих зеленых насаждений в районе общественного центра села.

При определении территорий для развития производственной зоны учтено прежнее функциональное зонирование. Производственные объекты не выше V класса опасности, а также объекты транспортной инфраструктуры (СТО, АЗС) планируется размещать в юго-западной части села. Производственная зона ограничена полосами зеленых насаждений, выполняющих функцию санитарно-защитного озеленения.

Для ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки) проектом намечены участки в северной и юго-западной частях села.

Предусмотрено расширение территории кладбища, расположенного в восточной части населенного пункта. Намечены территории для организации нового кладбища.

Село Батурово

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

Общественный центр формируется на прежнем месте в геометрическом центре населенного пункта. Там же планируется организовать рекреационную зону с организацией сквера и детской игровой площадки.

В связи с тем, что в санитарно-защитную зону животноводческого комплекса СПК попадает значительная часть жилой территории, а зона с особыми условиями использования мехсектора охватывает практически все объекты общественного центра и часть жилого, проектом рекомендуется постепенный вынос  указанных объектов производственного назначения на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. С размещением на существующих территориях  производственных объектов не выше V класса опасности.

Вокруг населенного пункта планируется шумозащитное озеленение со стороны автодороги III технической категории, выполняющее функцию санитарно-защитного озеленения.

Существующий полигон ТКО подлежит рекультивации. На земельном участке, отведенном под размещение объекта специального назначения, предлагается разместить площадку временного хранения ТКО. На расчетный срок предусмотрено расширение территории кладбища.

Для ведения личного подсобного хозяйства (полевые участки) проектом намечены участки в  юго-восточной части села.

Село Сибирка

Развитие населенного пункта планируется в существующих границах за счет внутренних резервов территории.

В связи с практически полным отсутствием предприятий и учреждений социальной сферы в селе Сибирка, место для формирования общественного центра определено на новых территориях в геометрическом центре населенного пункта.

Для развития рекреационной деятельности планируется организовать рекреационные зоны.

В западной части населенного пункта генеральным планом намечено строительство базы отдыха.

Баланс функциональных зон в границах Кучукского сельсовета приведен в таблице 25

Таблица 25

Баланс функциональных зон в границах МО Кучукский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | В границах сельского совета | 25548 |
| всего | - жилая зона | 180,2 |
|  | - общественно – деловая зона | 8,3 |
|  | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры | 88,3 |
|  | - зона рекреационного назначения | 10,0 |
|  | - зона специального назначения | 11,0 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 22433,2 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | 20463,4 |
|  | зона природных территорий и неудобий | 1939 |
|  | производственная зона | 30,8 |
|  | -зона защитных лесов | 1999 |
|  | -зона водного фонда | 756 |
|  | -зона резервных земель | 62,0 |
| 1 | с. Кучук | 302,1 |
|  | - жилая зона | 107,6 |
|  | - общественно – деловая зона | 7,1 |
|  | -зона транспортной и инженерной инфраструктуры | 32,6 |
|  | - зона рекреационного назначения | 2,1 |
|  | - зона специального назначения | 4,2 |
|  | -зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 148,5 |
|  | производственная зона | 19,8 |
| 2 | с. Батурово | 171,4 |
|  | - жилая зона | 59,4 |
|  | - общественно – деловая зона | 1,2 |
|  | -зона транспортной и инженерной инфраструктура | 18,8 |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,8 |
|  | - зона специального назначения | 1,9 |
|  | -зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 88,3 |
|  | производственная зона | 0,05 |
| 3 | с. Сибирка | 50 |
|  | - жилая зона | 13,2 |
|  | - общественно – деловая зона | 0,01 |
|  | -зона транспортной и инженерной инфраструктура | 4,4 |
|  | - зона рекреационного назначения | 4,7 |
|  | - зона специального назначения | - |
|  | -зона сельскохозяйственного использования | 27,7 |

## 2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель

При разработке генерального плана площади по категориям земель в границах Кучукского сельского совета определены графически с учетом данных кадастрового учета земель, материалов лесоустройства и перспективного развития поселения.

Таблица 26

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе Кучукского сельского совета

| № п/п | Категории земель | Фактическая площадь, га по материалам проекта | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 22175,5* | -5,4 | 22170.1 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 523,5* |  | 523,5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 32* | +5,4 | 37,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1999* | - | 1999 |
| 5 | Земли водного фонда | 756* |  | 756 |
| 6 | Земли запаса | 62* |  | 62 |
| 7 | Итого по сельскому поселению | 25548* | - | 25548 |

* - площади подлежат уточнению

На расчетный срок границы муниципального образования Кучукский сельсовет и границы сел, входящих в состав МО останутся без изменений.

Земли, проектируемого полигона ТКО (1,0 га), скотомогильника с захоронением в яме (0,04 га), планируемых очистных сооружений (0,7 га), а также существующего полигона ТКО (3,7 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

## 2.6. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Кучукский сельсовет

### 2.6.1. Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения сел с учетом резервных возможностей территории.

Село Кучук

Существующая численность населения составляет 1070 человек.

На расчетный срок население увеличится на 55 человек и составит 1125 человек.

Количество домовладений увеличится на 24 и составит 325.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 3000 м² (48×62,5 м²), коэффициент семейности – 3,0.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 7,2 га территории.

Из них:

- на новых территориях 3,4 га (ул. Юбилейная);

- в границах существующей застройки 3,8 га.

При норме на одно домовладение 0,30 га (с учетом хозяйственных проездов 0,31 га) и возможности формирования земельных участков на указанной территории может разместиться 24 участка.

Из них:

- на новых территориях 11 участков;

- в границах существующей застройки 13 участков.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 1125 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  33750 м² общей площади (табл. 27).

Село Батурово

На расчетный срок население увеличится на 22 человека и составит 348 человек.

Количество домовладений увеличится на 10 и составит 142.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 3000 м² (48×62,5 м²), коэффициент семейности – 3,0.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 3 га территории.

При норме на одно домовладение 0,30 га (с учетом хозяйственных проездов 0,31 га) и возможности формирования земельных участков на указанной территории может разместиться 10 участков.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 348 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  10440 м² общей площади (табл. 27).

Село Сибирка

Развитие жилых зон в с. Сибирка предполагается на свободных от застройки территориях.

Таблица 27

Объемы жилищного строительства МО «Кучукский сельский совет»

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2016г. | На расчетный срок – 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кучук |
| Население | Чел. | 1070 | 1125 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 301 | 325 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 10234 | 33750 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 9,6 | 30 |
| с. Батурово |
| Население | Чел. | 326 | 348 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 132 | 142 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 4884 | 10440 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 15,0 | 30 |
| с. Сибирка |
| Население | Чел. | 65 | 70 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 39 | 53 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 819 | 2100 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 12,6 | 30 |

### 2.6.2. Объекты социального значения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. Согласно указанных нормативов в каждом населенном пункте предусмотрены объекты первой необходимости с размещением базовых объектов более высокого уровня в административном центре сельского поселения.

Решения генерального плана населенных пунктов в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 28.

Таблица 28

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Проектные решения |  |
| Село Кучук |
| Учреждения образования |
| 1 | Общеобразовательная школа | 1 место | 480 | 151 | Капитальный ремонт | 0,25 |
| 2 | Детский сад-ясли | 1 место | 33 | 33 | ремонт | 0,32 |
| 3 | Интернат | 1 место | - | 30 | Реконструкция здания бывшего детского сада | 0,05 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Амбулатория | Посещений в смену | 20 | 20 | Капитальный ремонт | 0,05 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Сельская библиотека | тыс. ед. хранения читат. место | 4,7 - | 6 5 | 6 5 | Встроенный |
| 6 | Культурно-досуговый центр | 1 место | 200 | 300 | Строительство (деревянное здание в аварийном состоянии 1960г постройки) | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7 | Стадион | га | - | 1,8 | строительство (нормативная потребность | 1,8 |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,7 | строительство (нормативная потребность | 0,7 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 9 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 50 | реконструкция | 0,2 |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 303 | 364 | 364 | 0,1га |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 9* | 9* | 0,1 га |
| 12 | Пожарный пост | 1 пожарный автомобиль | 1 | 1 | 1 | 0,1га |
| Отделения связи |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0,003 га |
| Село Батурово |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Фельдшерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | ремонт | 0,2га |
| 2 | Аптечный пункт | м² общей площади | - | 15 | Встроенный |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3 | Сельский клуб с библиотечным пунктом | 1 место | 100 | 100 | ремонт | 0,03га |
| Предприятия торговли |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 20 | 100 | 100 | 0,1-0,2 га |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 4 | строительство (нормативная потребность | 0,05 |
| Село Сибирка |
| Предприятия торговли |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | - | 34 | строительство | 0,01га |

* - мощность определена с учетом показателей суммарной расчетной численности населения двух населенных пунктов (с. Кучук, с. Сибирка).

Согласно предложениям проекта территории общественно-деловой застройки получат развитие во всех населенных пунктах муниципального образования.

Планируемое размещение объектов социальной сферы определено с учетом:

- расположения существующих общественных центров. Сложившиеся общественные центры, находящиеся в центральных частях сел Кучук и Батурово, в соответствии с проектом сохранят свое значение;

- направлений развития новой жилой застройки. Вблизи территорий нового жилищного строительства с. Кучук и Батурово, согласно проекту, выделены территории для размещения объектов социального назначения, обеспечивающих потребности населения в услугах первой необходимости.

Большую часть необходимых объектов социального назначения планируется разместить в пределах существующих общественных центров сел.

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения муниципального образования Кучукский сельсовет, в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует реконструкции учреждений общего образования на территории поселения. В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлен радиус обслуживания средней общеобразовательной школы. Радиусом обслуживания школы покрыто порядка 70 % существующих жилых территорий.

Нормируемая потребность в общеобразовательных школах принимается из расчета 100% обеспеченности детей школьного возраста общеобразовательными учреждениями. При увеличении населения Кучукского сельсовета до 1543 чел. и численности школьников (с учетом сел Батурово и Сибирка), общее количество мест в общеобразовательной школе должно составлять 151 чел. .Мощность существующей общеобразовательной школы составляет 480 человек, что позволяет удовлетворить  потребности в общеобразовательных школах на расчетный срок. На расчетный срок планируется капитальный ремонт здания школы.

Здание бывшего детского сада подлежит реконструкции для создания интерната.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. При увеличении населения села Кучук до 1070 человек, общее количество мест в детских садах составит 30 человек.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Лечебная сеть здравоохранения представлена КГУЗ «Кучукская врачебная амбулатория» на 2 коеки в селе Кучук и КГУЗ «Батуровский ФАП». Здания нуждаются в ремонте.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры представлены МУК «Культурно-досуговый центр» в селе Кучук и сельским домом культуры в селе Батурово. Здание Кучукского культурно-досугового центра  находится в аварийном состоянии (год постройки – 1960). В настоящее время культурно-досуговый центр закрыт. Здание сельского дома культуры в селе Батурово старое, требуется ремонт. Предлагается строительство нового «Культурно-досугового центра» в селе Кучук на 300 мест.

Согласно п. 10.(приложение Ж) СНиП 2.07.01-89*(актуализированная редакция) посетительские места клубов для сельских поселений  следует проектировать из расчета на 1 тысячу человек:

от 1 до 2 тыс. человек – 300-230 мест;

от 2 до 5 тыс. человек – 230-190 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В селе Кучук проектом намечено строительство стадиона. В селе Батурово – детской игровой площадки.

Предприятия торговли и общественного питания

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края нормируемая потребность в предприятиях торговли принимается из расчета 300 м2 на 1000 человек. При увеличении населения  муниципального образования до 1382 человек, торговые площади составят 463 м2.

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции.

Село Кучук

Принято к строительству:

-Культурно-досуговый центр на 300 мест с библиотекой;

-спортзал общего пользования 540м2;

предприятие бытового обслуживания на 9 мест;

- стадион с трибунами, площадью 1,8 га;

- плоскостные спортивные сооружения 0.7 га;

- магазины торговой площадью 34м2.

Подлежат реконструкции:

-Кафе-столовая на 50 мест;

-торговый объект площадью 60 м2.

Нуждаются в капитальном ремонте:

- МБОУ Кучукская СОШ;

-врачебная амбулатория

Село Батурово

Принято к строительству:

- предприятие бытового обслуживания на 4 места;

- детская игровая площадка;

- магазин.

Нуждаются в капитальном ремонте:

- сельский клуб.

Село Сибирка

Принято к строительству:

- магазин.

### 2.6.3. Производственная сфера

На территории села Кучук находятся: ферма КРС «Фиона», производственная база КФХ «Семков», производственная база КФХ (склад зерна).

К северо-западу от села Батурово сформировались территории производственного и коммунально-складского назначения. Здесь сосредоточены:

животноводческий комплекс СПК им. Кирова, механический ток, склад сена, мастерская по ремонту сельхозтехники.

Список производственных объектов поселения приведен в таблице 29.

Таблица 29

Состав производственной базы

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Назначение мощность объекта, ед. изм. | Санитарно- защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Кучук |
| Ферма КРС «Фиона» | Ул. Молодежная 1 | 50 голов | 100 |
| КФХ «Семков» | Ул. Михайлова 56 | склад зерна | 50 |
| КФХ | Ул. Михайлова | склад зерна | 50 |
| Село Батурово |
| Животноводческий комплекс СПК им Кирова | В 50 м к северо-западу от границы населенного пункта | 470 голов | 300 |
| Мех ток СПК им Кирова | В 70 м к северо-западу от границы населенного пункта | Обработка зерна | 300 |
| Склад сена | В 300 м к северо-западу от границы населенного пункта | Хранение кормов для КРС | 50 |
| Склад зерна | В границах жилой застройки | Хранение зерна | 50 |
| Мастерская по ремонту сельхозтехники | В 10 м к северо-западу от границы населенного пункта | Хранение и ремонт сельскохозяйствен ной техники | 300 |
| Нефтебаза СПК им Кирова | В 100 м к северо-западу от границы населенного пункта | Хранение ГСМ | 100 |
| Конеферма СПК | В 160 м к северо-западу от границы населенного пункта | Содержание рабочих лошадей до 50 голов | 50 |
| Пекарня | В 50 м к северо-западу от границы населенного пункта | Выпечка хлеба | 50 |

Существующие производственные объекты муниципального образования имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50м), и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон объектов производственного назначения.

В таблице 30 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку. Необходим вынос этих объектов на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории.

Таблица 30

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Кучук |
| 1 | КФХ. Склад зерна | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Михайлова . Предлагается провести мероприятия по сокращению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| Село Батурово |
| 2 | Животноводческий комплекс СПК им Кирова | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Овражная, объекты общественно-делового назначения (школа, клуб, сквер). Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории в 400 м к северо-западу от села. |
| 3 | Мех ток СПК им Кирова | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Овражная, объекты общественно-делового назначения (школа, клуб, сквер). Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории в 300 м к северо-западу от села. |
| 4 | Мастерская по ремонту сельхозтехники | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Овражная, объекты общественно-делового назначения (школа, клуб, сквер). Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории в 300 м к северо-западу от села. |
| 5 | Нефтебаза СПК им Кирова | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная. Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории в 300 м к северо-западу от села. |

Таблица 31

Состав производственной базы муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Село Кучук |
| 1 | Ферма КРС «Фиона» | Класс IV СЗЗ– 100м |
| 2 | КФХ «Семков». Склад зерна | Класс V СЗЗ–50м |
| 3 | КФХ. Склад зерна | Класс V СЗЗ–50м |
| 4 | Производственные объекты малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции не выше V класса опасности | Класс V СЗЗ–50м |
| Село Батурово |
| 1 | Животноводческий комплекс СПК им Кирова | Класс III СЗЗ– 300м |
| 2 | Мех ток СПК им Кирова | Класс III СЗЗ– 300м |
| 3 | Склад сена | Класс V СЗЗ–50м |
| 4 | Склад зерна | Класс V СЗЗ–50м |
| 5 | Мастерская по ремонту сельхозтехники | Класс III СЗЗ– 300м |
| 6 | Нефтебаза СПК им Кирова | Класс IV СЗЗ– 100м |
| 7 | Конеферма СПК | Класс V СЗЗ–50м |
| 8 | Пекарня | Класс V СЗЗ–50м |
| 9 | Производственные объекты не выше V класса опасности | Класс V СЗЗ–50м |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– вынос части производственных объектов, расположенных с нарушением нормативных требований по мере амортизационного износа на предусмотренные генеральным планом территории;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов. Предлагается проведение мероприятий, повышающих эффективность использования земель на территориях производственного назначения.

Планируется строительство новых производственных и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки. Предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства, площадки для размещения объектов малого бизнеса.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана с учетом возможностей территории предусмотрены территории:

В с. Кучук - 19,8 га;

с. Батурово - 10,8 га.

Территории размещения планируемых производственных объектов определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 2.6.4 Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационных зон населенных пунктов, с целью сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

Предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (сквер, бульвар);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

Озелененные территории

Озелененные территории общего пользования запланированы с учетом существующих ландшафтных условий, естественных зеленых насаждений.

Насаждения общего пользования планируется разместить:

Село Кучук

- сквер в районе планируемого культурно-досугового центра (0,3 га);

- детская игровая площадка в районе планируемого общественного подцентра на юге села (0,5 га);

Село Батурово

- сквер в районе общественного центра села (0,7 га);

- детская игровая площадка в районе общественного центра села (0,3 га);

Таблица 32

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая |
| Село Кучук | м2/чел | 11,0 | 12* | 17,0 |
|  | га | 1,26 | 1,37* | 2,06 |
| Село Батурово | м2/чел | 15,5 | 12* | 25,1 |
|  | га | 0,73 | 0,57* | 1,43 |
| Село Сибирка | м2/чел | - | - | - |
|  | га | - | - | - |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Территория муниципального образования обладает значительным потенциалом для развития рекреационной деятельности. На сегодняшний день на территории муниципального образования находится база отдыха в пойме реки Обь в районе озера Уткино.

Проектом намечены территории для развития объектов рекреационного назначения на территории села Сибирка (3.7 га.).

В селе Сибирка предлагается строительство туристической базы, площадью 1,0 га. Планируемую к размещению туристическую базу предлагается ориентировать на активный отдых в зимнее и летнее время года (охота и рыбалка), также отдых на воде в летнее время года.

Специализация и мощность планируемых к размещению рекреационных объектов определена с учетом ландшафта, в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района.

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- придорожные полосы озеленения автодорог;

- шумозащитные насаждения.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений между:

- жилой и производственной зонами в южной части села Кучук;

- жилой зоной и планируемым общественным подцентром в южной части села Кучук ;

- вдоль автомобильной дороги «Подъезд к селу Кучук» с подветренной стороны;

- селитебной территорией и планируемой территорией коммунально-складского и производственного назначения к северо-западу от села Батурово;

- вдоль автомобильной дороги «Барнаул–Камень–на-Оби».

## 2.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

Внутренние и внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются посредством автомобильного транспорта. Связь с краевым центром г. Барнаул осуществляется по автомобильной дороге «Барнаул–Камень–на-Оби».

Для увеличения комфортности ожидания пассажирами автомобильного транспорта проектом предлагается на остановочных пунктах строительство теплых павильонов для пребывания пассажиров.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1)  поселковая дорога;

2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная;

5)  проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 33.

Таблица 33

Существующая улично-дорожная сеть

| с. Кучук |
| --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Ул. Михайлова | Главная улица | 1,13 |
| Общая протяженность главных улиц: | 1,13 |
| Ул. Юбилейная | Основная улица | 0,63 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,88 |
| Ул. Новая | Основная улица | 1,33 |
| Ул. Ленина | Основная улица | 0,87 |
| Ул. Мира | Основная улица | 0,56 |
| Ул. Садовая | Основная улица | 0,91 |
| Ул. Заречная | Основная улица | 1,71 |
| Ул. Советская | Основная улица | 1,25 |
| Ул. Целинная | Основная улица | 0,96 |
| Ул. Прудная | Основная улица | 0,42 |
| Общая протяженность основных улиц: | 9,52 |
| Общая протяженность проездов: | 6,53 |
| Дорожная сеть | 3,76 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 20,94 |
| с. Батурово |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Ул. Дорожная | Главная улица | 0,69 |
| Ул. Центральная | Главная улица | 1,39 |
| Общая протяженность главных улиц: | 2,08 |
| Ул. Береговая | Основная улица | 1,08 |
| Ул. Овражная | Основная улица | 0,97 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,77 |
| Ул. Новая | Основная улица | 0,23 |
| Ул. Заречная | Основная улица | 0,52 |
| Ул. Боровая | Основная улица | 0,51 |
| Общая протяженность основных улиц: | 4,08 |
| Общая протяженность проездов: | 2,75 |
| Дорожная сеть | 1,27 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 10,18 |
| с. Сибирка |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Ул. Обская | Основная улица | 1,56 |
| Общая протяженность основных улиц: | 1,56 |
| Общая протяженность проездов: | 1,45 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,01 |

Главными улицами сел являются:

- в с. Кучук ул. Михайлова пересекает село с юго-запада на северо-восток;

- в с. Батурово ул. Дорожная пересекает село с юга на северо-восток, ул. Центральная пересекает село с запада на восток;

- в с. Сибирка ул. Обская пересекает село с запада на восток.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предусмотрено развитие общественно-деловой застройки. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 15 м до 25 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности по возможности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 9 м до 22 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности по возможности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3).

Рис.3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо по возможности увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис. 4).

Рис. 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Большая часть улиц и проездов сел имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам. Предлагается осуществить их реконструкцию с заменой грунтового покрытия на капитальное.

Планирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При планировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети планируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети и определены в соответствии с существующим рельефом.

Основные показатели по планируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 34.

Таблица 34

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Кучук |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,63 |
| Второстепенные улицы | 0,47 |
| Проезды | - |
| Дорожная сеть | 2,76 |
| Пешеходные связи | 0,49 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,35 |
| с. Батурово |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,61 |
| Второстепенные улицы | - |
| Проезды | 0,35 |
| Дорожная сеть | 0,44 |
| Пешеходные связи | 0,49 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,89 |
| с. Сибирка |
| Основные улицы | - |
| Проезды | 1,1 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,1 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрено строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- с. Кучук с проектируемой базой отдыха (0,24 км);

- селитебной территории села Кучук с объектами производственного назначения и полигоном ТБО (0,45 км);

– строительство объездной дороги с южной стороны села Кучук (0,96 км);

- с. Батурово с существующим кладбищем (0,52 км);

- реконструкцию грунтовой дороги в обход села Батурово, осуществляющую связь объектов производственного назначения с региональной дорогой «Барнаул- Камень-на-Оби»(1.96 км);

Проектом предусмотрена реконструкция поселковых дорог, осуществляющих связь:

-базы отдыха в районе озера Уткино с региональной дорогой  «Барнаул - Камень-на-Оби»(9,1 км);

- между селами Батурово и Кучук (3,98 км).

Объекты транспортного обслуживания

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по размещению необходимых объектов транспортного обслуживания.

Количество транспортных средств МО «Кучукский сельский совет» на 01.01.2013 г. составляет 171 единицу.

с. Кучук -118 автомобилей;

с. Батурово -49 автомобилей;

с. Сибирка – 4 автомобиля.

На конец расчетного периода количество населения муниципального образования составит 1894 чел. С учетом уровня автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей, общее количество транспорта в МО на конец расчетного периода составит 663 единицы. (с. Кучук – 425 единиц, с. Батурово – 197 единиц, с. Сибирка – 40 единиц).

Согласно п. 11.26 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обслуживания транспортных средств сел Кучук и Сибирка необходимо  3 поста.

Проектом предлагается строительство:

- СТО на 3 поста в с. Кучук на въезде в село (0,5 га);

- АЗС в с. Кучук на въезде в село (0,3 га);

К югу от села Батурово проектом предлагается строительство ряда объектов дорожного сервиса, ориентированных на обслуживание жителей МО «Кучукский сельсовет» и транзитного транспорта:

В соответствии с п. 11.19 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (464 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 11.22 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 11600 м².

В населенных пунктах отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей планируется организовать:

- в с. Кучук у здания администрации по ул. Михайлова, в районе проектируемого спортивного подцентра;

- в с. Батурово у здания конторы СПК им Кирова по ул. Центральной;

Размещение автопарковок для легковых автомобилей предусмотрено  в общественно-деловой, жилой, производственной и рекреационной зонах.

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых территорий центральной и северной части с. Кучук запланирована реконструкция существующего автомобильного моста через реку Кучук.

Кроме того, для улучшения транспортных и пешеходных связей села Батурово предлагается:

- строительство автодорожного моста через р. Кучук в районе пешеходного моста;

- строительство автодорожного моста через реку Кучук в створе поселковой дороги на Верх-Кучук, находящегося южнее с. Батурово.

## 2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 2.8.1.  Электроснабжение

Исходные данные.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана МО Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с.Кучук, с.Батурово и с.Сибирка на расчетный период до 2032 года произведен на основании:

-   технического задания на проектирование;

- генерального плана МО Кучукский сельсовет (с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка) с нанесением существующих инженерных сетей и планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы в масштабе М 1:2000;

-  характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения МО Кучукский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Система электроснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с.Кучук, с.Батурово и с.Сибирка от подстанции ПС-110/35/10кВ №54 "Шелаболихинская".

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ №54 "Шелаболихинская" к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

Действующие трансформаторные подстанции загружены не на полную мощность, что позволяет подключение к ним новых объектов в зоне существующей застройки, при необходимости следует произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

Для подключения планируемых объектов в зоне перспективной застройки в МО Кучукский сельсовет на расчетный период предусматривается установка 12-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 40 до 160 кВА.

Типоисполнение, месторасположение и номинальную мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов.

Электроприемники планируемых объектов МО Кучукский сельсовет (с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка) относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания  для планируемых объектов II категории проектом предусматриваются две ближайшие однотрансформаторные подстанции (проектируемая и действующая). В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций малой мощности.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки.

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина-автомат, музыкальный центр, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, компьютеры и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 35

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для квартир с плитами на природном газе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хоз. блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 36.

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| Электроприемники ЛПХ | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение хоз.блока | 0,1 | 513,0 | 51,3 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 30,0 | 12,0 |
| Кипятильник | 0,6 | 100,0 | 60,0 |
| Итого | 1,1 | --- | 123,3 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит:

- для жилых домов с плитами на природном газе - 1155 кВт.час в год на одного жителя;

- для ЛПХ - 41 кВт.час в год на одного жителя;

- всего, для жилых домов, с учетом ЛПХ, - 1196 кВт.час в год на одного жителя.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по МО Кучукский сельсовет (с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка) определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Таблица 37.

Удельные (расчетные) электрические нагрузки планируемых объектов

МО Кучукский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Кучук |
| Объекты социальной сферы |
| 2 | МБДОУ «Кучукский детский сад» (реконструкция) | увеличение мест | 64 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| 6 | Культурно-досуговый центр | 1 место | 300 | кВт/место | 0,14 | II | 0,92 |
|  | Спортивный зал | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | III | 0,92 |
| 11 | Кафе-столовая (реконструкция) | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | III | 0,95 |
| 15 | Торговый объект (реконструкция) | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торговой площади | 0,16 | III | 0,9 |
| 16 | Торговый объект (реконструкция) | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торговой площади | 0,16 | III | 0,9 |
| 18 | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 9 | кВт/рабочее место | 1,5 | III | 0,97 |
|  | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | III | 0,82 |
| 33 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | III | 0,82 |
| 35 | База отдыха | 1 место | 20 | кВт/место | 0,36 | III | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |
| --- | Скважина, водонапорная башня (ул.Целинная) | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,8 |
| --- | Скважина, водонапорная башня (ул.Юбилейная) | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,8 |
| 22 | АЗС | объект | 1 | кВт | 20 | III | 0,85 |
| 23 | СТО на 3 поста | объект | 1 | кВт | 20 | III | 0,85 |
| 25 | Производственные объекты малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции | объект | 1-3 | кВт | 150 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 24 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Батурово |
| Объекты социальной сферы |
| 12 | ФАП | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,92 |
|  | Аптека | м2 общей площади | 15 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,92 |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | III | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |
| 17 | Производственные объекты малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции | объект | 1-3 | кВт | 150 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 30 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |
| с.Сибирка |
| Объекты социальной сферы |
| 31 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 34 | кВт/м2 торговой площади | 0,25 | III | 0,82 |
| Объекты жилищной сферы |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 11 | кВт/дом | 4,5 | III | 0,96 |

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки МО Кучукский сельсовет на расчетный период до 2035 года.

Таблица 38.

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки МО Кучукский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с.Кучук |
| 2 | МБДОУ «Кучукский детский сад» (реконструкция) | увеличение мощности на 30,0 кВт | КТП 54-3-4, 10/0,4кВ, 250 кВА | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА |
| 6 | Культурно-досуговый центр, спортивный зал | 58,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП 54-3-4, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 15 | Торговый объект (реконструкция) | 9,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 16 | Торговый объект (реконструкция) | 9,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 18 | Предприятие бытового обслуживания, магазин | 28,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 11 | Кафе-столовая (реконструкция) | 45,0 | КТП 54-3-4, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 33 | Магазин смешанных товаров | 15,0 | Проектируемая КТП №4, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| --- | Скважина, водонапорная башня (ул.Целинная) | 30,0 | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| --- | Скважина, водонапорная башня (ул.Юбилейная) | 30,0 | КТП 54-3-3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 22 | АЗС | 20,0 | КТП 54-3-5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 23 | СТО на 3 поста | 20,0 | КТП 54-3-5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 25 | Производственные объекты по переработке сельхоз. продукции | 150,0 | КТП 54-3-5, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа (24 шт.) | 76,0 | Проектируемые КТП №№ 2, 3, 4 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 35 | База отдыха | 10,0 | Проектируемая КТП №6, 10/0,4кВ, 40 кВА | --- |
| Итого по с.Кучук: 501,0 кВт |
| с.Батурово |
| 12 | ФАП, аптека | 18,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | КТП 54-6-9, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания | 6,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| 17 | Производственные объекты по переработке сельхоз. продукции | 150,0 | Проектируемая КТП №5, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| Итого по с.Батурово: 174,0 кВт |
| с.Сибирка |
| 31 | Магазин смешанных товаров | 8,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | КТП 54-3-12, 10/0,4кВ, 100 кВА --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа (11 шт.) | 35,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| Итого по с.Сибирка: 43,0 кВт |
| Итого по МО Кучукский сельсовет: 718,0 кВт |

Номинальную мощность и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП-10/0,4кВ, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 39.

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

по МО Кучукский сельсовет

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 307,0 | 453,9 |
| 2 | Объекты производственной сферы | 470,0 | 694,8 |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 206,0 | 300,8 |
|  | Итого: | 983,0 | 1449,5 |

Охрана окружающей природной среды.

При разработке генплана МО Кучукский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1кВ/м. В соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории МО Кучукский сельсовет не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность.

В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Кучукский сельсовет (с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка) на  расчетный период до 2035 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

  - Установка 12-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ в зоне перспективной застройки МО Кучукский сельсовет с трансформаторами мощностью от 40 до 160 кВА, в том числе:

- в с.Кучук – 6-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 40 кВА - 1шт., 63 кВА - 4 шт., 160 кВА - 1шт.;

- в с.Батурово – 2-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА - 1 шт., 160 кВА - 1шт.;

- в с.Сибирка - 1-й КТП-10/0,4кВ, 100 кВА.

  - Проектом предлагается часть существующего жилого фонда в с.Сибирка (восточная часть ул.Обская), снабжающегося электроэнергией от КТП 54-3-12, 10/0,4кВ, 100кВА запитать от проектируемой КТП №1, 10/0,4кВ, 100кВА для равномерного распределения нагрузки между трансформаторными подстанциями и сокращения протяженности ВЛ-0,4кВ.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования комплектных трансформаторных подстанций с.Кучук, с.Батурово, с.Сибирка по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ МО Кучукский сельсовет общей протяженностью 2,36 км, в том числе:

-в с.Кучук – 1,37 км;

-в с.Батурово – 0,86 км;

- в с.Сибирка – 0,13 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

### 2.8.2.  Водоснабжение и водоотведение.

Введение.

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются( повышение уровня комфортности проживания населения( улучшение качества питьевой воды( повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации( экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Число жителей  МО Кучукский сельсовет на расчетный срок:

- -Село Кучук  - 1125 чел.

- Село Батурово – 345 чел.

- Село  Сибирка - 70 чел.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из шахтных колодцев и колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды  в местных водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Водоснабжение.

Расчет водоснабжения поселения на планируемый  период:

1)  Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год)  нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2010.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1,  СП 31.13330.2010 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СП 31.13330.2010 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 3.2. СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям, и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению Кучукского сельского поселения на расчетный 2032 год сведены в таблицы № 1-3.

Оптимизация водоснабжения населения включает расширение мощностей водозаборов и проведение полного цикла очистки, обеззараживания и других методов улучшения качества воды.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Водопотребление

Таблица 40.

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Кучук (на расчетный срок – 2035 г.) |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными газовыми водонагревателями | 1,215 | 180 | 218,70 | 1,2 | 262,44 | 1,2 | 1,9 | 2,28 | 24,93 | 6,93 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 21,87 | - | 26,24 | - | - | - | 2,48 | 0,69 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 240,57 | - | 288,68 |  |  |  | 27,42 | 7,62 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 1,215 | 50 | 60,75 | - | 60,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 301,32 |  | 349,43 |  |  |  | 27,42 | 7,62 |

Годовое водопотребление с. Кучук на расчетный срок  равно 93883,05 м3 (без учета на полив – 878080,05 м3).

Водопотребление

Таблица 41

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Батурово – (на расчетный срок – 2035 г.) |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,564 | 180 | 101,52 | 1,2 | 121,82 | 1,2 | 2,4 | 2,88 | 14,62 | 4,06 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 10,15 | - | 12,18 | - | - | - | 1,46 | 0,41 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 111,67 | - | 134,00 |  |  |  | 16,08 | 4,47 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,564 | 50 | 28,20 | - | 28,20 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 139,87 |  | 162,20 |  |  |  | 16,08 | 4,47 |

Годовое водопотребление с. Батурово на расчетный срок  равно 43579,55 м3   (без учета на полив – 40759,55 м3).

Водопотребление

Таблица 42

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Сибирка (на расчетный срок – 2035 г.) |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,115 | 180 | 20,70 | 1,2 | 24,84 | 1,2 | 4,1 | 4,92 | 5,09 | 1,42 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 2,07 | - | 2,48 | - | - | - | 0,51 | 0,14 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 22,77 | - | 27,32 |  |  |  | 5,60 | 1,56 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,115 | 50 | 5,75 | - | 5,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 28,52 |  | 33,07 |  |  |  | 5,60 | 1,56 |

Годовое водопотребление с. Сибирка на расчетный срок  равно 8886,05 м3   (без учета на полив – 8311,05 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Кучукского сельского поселения на расчетный срок составит:

- 469,71    м3/сут;  146348,70 м3/год;

- без учета на полив  375,01 м3/сут;  927150,70 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Пожаротушение.

Село Кучук.

При числе жителей  до 5 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 10 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

- Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

- Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

- Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -81 м3 х 2=162 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Батурово.

При числе жителей  до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1)  - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП  2.04.01-85*  табл.1  п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

- Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

- Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

- Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Село Сибирка

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте  по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар - 5 л/сек,  расчетное количество одновременных пожаров– 1.

- Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

- Максимальный расход воды составит - 5 л/сек, 18 м³/час, 54 м³/сут.

- Необходимый противопожарный запас  воды для наружного пожаротушения -27 м3 х 2=54 м3 (уточнить  при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2032 год по водоснабжению МО Кучукского сельского поселения.

Все населённые пункты Кучукского сельского поселения будут снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом потребуется:

- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

- для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение гидрогеологического доизучения (требуется проект) и проведения мониторинга;

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками);

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен;

- строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных станций II подъема, сельских сетей и  водонапорных башен.

Село Кучук.

В центральной части села источником водоснабжения в настоящее время служат 2 скважины (рабочая и резервная) и водонапорная башня V= 50 м3.

В заречной части источником водоснабжения   является существующая резервная  скважина с частично регулируемым насосом и водонапорная башня V= 25 м3, вынесенная за пределы села на расстоянии 700м от скважины.

Проектом предусматривается реконструкция водозаборных сооружений:

1) Площадка 1 (центр): строительство новой водозаборной башни V= 160 м3 и 1-й скважины (рабочей) с дебетом 10 м3/час – уточнить при рабочем проектировании. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерного водопотребления, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды.

2) Площадка 2 (заречная часть): строительство новой  рабочей скважины с дебетом 10 м3/час, на площадке, где расположена существующая водонапорная башня. Существующую скважину оставить как резервную.

При бурении новых скважин  рекомендуется закладывать полипропиленовые трубы и фильтры.

В связи с тем, что качество питьевой воды в поселении не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа, необходимо выполнить мероприятия по обезжелезиванию воды.

Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов - окислителей (уточнить при рабочем проектировании).

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземного павильона, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Для подъема запроектированного количества воды и создания над устьем скважины достаточного напора скважины оборудуются погружными насосами -наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала

Проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод для водоснабжения с. Кучук Шелаболихинского района Алтайского края разработан ООО ИПЦ «Алтайводгео» в 2011 г.

Зона санитарной охраны (ЗСО) состоит из 3-х поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозаборную скважину и эксплуатируемый водоносный пласт.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети села Кучук - перекладка участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.     Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.

В связи с тем, что через село проходит русло реки Кучучка, система водоснабжения с. Кучук состоит из 2-х частей, не связанных между собой – центральная часть села и заречная часть села. Протяженность проектируемых сетей водоснабжения центральной части -  9160 м. Протяженность проектируемых сетей водоснабжения заречной части -  5 500 м.

Новые сети, проходящие  по улицам центральной части села: ул. Ленина, ул. Прудская, ул. Михайлова,  ул. Садовая,  ул. Мира,  ул. Молодежная,  ул. Новая  - прокладываются параллельно существующим сетям.

Новые сети, проходящие  по улицам заречной части села: ул. Целинная,  ул. Школьная, ул. Советская, ул. Заречная - прокладываются параллельно существующим сетям.

Общая протяженность сетей водоснабжения Ø110 мм – 14 660  м; из них в 2 линии -  1777.5м.  Протяженность трассы – 14174.5м.

Колодцы на сети водопровода запроектированы из сборных ж/б элементов, диаметр колодцев 1500 мм.

Прокладка сетей водопровода принята из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17-110х6,6 питьевая по ГОСТ 18599-2001. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Батурово.

Проект зон санитарной охраны существующих водозаборов подземных вод СПК «Колхоз имени С.М. Кирова» в селе Батурово Шелаболихинского района Алтайского края, был разработан ООО «Эко-Партнер» в 2011 году.

Ввиду большой изношенности водозаборных сооружений и сетей водопровода на территории села необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Произвести реконструкцию существующего водозабора с увеличением его производительности.

Предварительный состав планируемых сооружений:

- водозаборные скважины (реконструкция существующих) с глубинными насосами. Наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатацию;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети поселения - перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Существующий сохраняемый усадебный фонд поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

Диаметр разводящих трубопроводов 110 - 75 мм. Протяженность планируемых сетей 6558 м. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Село Сибирка.

Жилой сектор села с небольшим количеством домов усадебного типа предполагается оборудовать автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96). Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Для объектов социального назначения водоснабжение осуществить от мелкозаборной скважины (проект). Установить на вводе водопровода в здание центра модульную водоочистную установку.

Пожаротушение МО Кучукское сельское поселение.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно нормам СП 8.13131.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Пожаротушение села Сибирка предусматривается от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 54 м3. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам для забора воды на пожаротушение.

Все параметры систем водоснабжения МО Кучукское сельское поселение уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Эксплуатация сетей водопровода.

В МО Кучукское сельское поселение требуется замена устаревших водопроводных сетей и строительство новых. Поддержание их в  рабочем состоянии, замена и обновление труб и арматуры согласно плановым ремонтам, строительство нового кольцевого водопровода.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо  выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

-  разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала.

Водоотведение.

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод села Кучук составит:  240,57 м3/сут.;  878080,05  м3/год

2) Расход сточных вод  села Батурово составит: 111,67 м3/сут.; 40759,55 м3/год.

3) Расход сточных вод  села Сибирка составит:  22,77 м3/сут.;  8311,05  м3/год.

Итого расход сточных вод по  МО Кучукское сельское поселение: 375,01 м3/сут.;  927150,70 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Строительство в МО Кучукское сельское поселение очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.

Плановые мероприятия для МО Кучукское сельское поселение на расчетный 2032 год по водоотведению:

Учитывая небольшую численность населения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение в поселках децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Планируемые и существующие объекты социальной сферы, планируемый жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб.м  в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м  в сутки; - поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м  в сутки и более.

В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки). Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями.

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений и сливной станции, которые буду принимать сточные воды от с. Кучук, с. Батурово, с. Сибирка. Очистные сооружения будут располагаться в восточной части муниципального образования  к юго-востоку от села Кучук в районе лога.……….

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен 315 м3/сут.  - уточнить при рабочем проектировании.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении,  которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Ориентировочная площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га.

Необходимо разработать проект сливной стации, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов( вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод(  поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает  необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий,  разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

### 2.8.3. Газоснабжение

Проектные предложения

- Полное газоснабжение всех населенных пунктов сельсовета природным газом на расчетный срок.

- Источник газоснабжения – проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) от газораспределительной станции ГРС Павловск.

- В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены:

- Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. до головного газорегуляторных пунктов ГГРП Кучук, ГГРП Батурово;

- ГГРП Кучук, ГГРП Батурово понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до до среднего давления(до 0,3 МПа изб. давл.).

- Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до ГРП и котельных  с. Кучук, с. Батурово, ГРП с. Сибирка;

- ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого;

- Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей (включая котельные).

- Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

При планируемой газификации существующей и планируемой застройки  (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по сельсовету, составит 5969 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа составит по сельсовету 2504 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице 43.

Таблица 43.

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кучук |
| 1 | Отопление | 1090 | 2796 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 422 | 811 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 129 | 310 |
|  | Всего: | 1641 | 3917 |
| с. Батурово |
| 1 | Отопление | 493 | 1256 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 171 | 326 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 64 | 157 |
|  | Всего: | 728 | 1739 |
| с. Сибирка |
| 1 | Отопление | 93 | 231 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 31 | 55 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 11 | 27 |
|  | Всего: | 135 | 313 |
|  | Итого: | 2504 | 5969 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды, не покрываемые мощностями котельных.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРП с входным давлением равным среднему – не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

### 2.8.4. Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация МО Кучукского сельского поселения. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ втрое дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

Расчет существующих и планируемых нагрузок теплоснабжения сельского поселения производен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха – 390 С; расчетная температура отопительного периода – 7,7 продолжительность отопительного периода 221 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со СНиП 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% - 20% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,55Q o max * 24 * no = 0,45Q o max * 24 * 221 = 2387 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,55Q v max * 10 * no = 0,45Q v max * 10 * 221 = 995 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm.

1. Село Кучук.

Теплоснабжение школы, детского дома, пожарной части, расположенных в центре села,  планируется от   существующих котельных с переводом их на газовое топливо. Проектом предусматривается  обследование и реконструкция действующих котельных.

Проектируемые общественные здания  будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Планируемое здание детского сада будет снабжаться теплом от блочной мини-котельной, работающей на газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.  Производительность блочной котельной 0,12 Гкал/час.

Требуемая  теплопроизводительность котельных определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Расчеты по определению нагрузок теплоснабжения поселения сведены в таблицу №44.

Таблица 44.

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на  расчетный срок от централизованных  и индивидуальных источников тепла на 2032 год.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 36450 | 1,215 | 5,83 | - | 0,26 | 6,09 |
| Соцкультбыт | - | 1,215 | 1,46 | 0,58 | 0,08 | 2,12 |
| Итого: |  |  | 7,29 | 0,58 | 0,34 | 8,21 |

Часовой расход тепла от централизованных источников (школа, детский дом, пожарная часть, детский сад) с учетом непроизводительных потерь равна 0,64 Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 1320,0 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 13034,0 Гкал.

2. Село Батурово.

Теплоснабжение действующей школы планируется от существующей котельной с переводом ее на газовое топливо. Проектом предусматривается обследование и реконструкция действующей котельной.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки – от автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Планируемое здание детского сада будет снабжаться теплом от блочной мини-котельной, работающей на газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности. Производительность блочной котельной 0,07 Гкал/час.

Таблица 45.

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок от централизованных  и индивидуальных источников тепла на 2032 год.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 16920 | 0,564 | 2,71 | - | 0,12 | 2,83 |
| Соцкультбыт | - | 0,564 | 0,68 | 0,27 | 0,04 | 0,99 |
| Итого: |  |  | 3,39 | 0,27 | 0,16 | 3,82 |

Планируемое здание детского сада будет снабжаться теплом от  блочной  мини-котельной, работающей на газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.  Производительность блочной котельной 0,08 Гкал/час.

Часовой расход тепла от централизованных источников (школа, детский сад) с учетом непроизводительных потерь равна 0,30 Гкал/час.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 624,12 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 6041,08 Гкал.

3. Село Сибирка.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки - от автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Планируемое малокомплектное дошкольное учреждение с начальной школой будет снабжаться теплом от блочной  мини-котельной, работающей на газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.  Производительность блочной котельной 0,05 Гкал/час.

Таблица 46.

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок от централизованных  и индивидуальных источников тепла на 2032 год.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 3450 | 0,115 | 0,55 | - | 0,02 | 0,57 |
| Соцкультбыт | - | 0,299 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,16 |
| Итого: |  |  | 0,66 | 0,04 | 0,03 | 0,73 |

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 173,70 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 1655,55 Гкал.

Расчеты  прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Учитывая, что в целом существующая схема теплоснабжения поселения недостаточно надежна, проектом генерального плана рекомендуется проведение следующих мероприятий по модернизации системы теплоснабжения:

- Провести  ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе замена котлов и насосного оборудования на современное энергоэффективное.

- Разработать проект утилизации тепла уходящих газов в котельных.

- Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии на объектах жилищной и бюджетной сферы.

- Провести энергетическое обследование объектов жилищной и бюджетной сферы.

Основные направления по развитию и совершенствованию теплоснабжения.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (путем монтажа нового оборудования на базе существующих котельных) и строительства блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение усадебной застройки - от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный  газ является самым экологичным видом топлива, при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов  и  строительство новых с выполнением следующих мероприятий:

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- повышение значения рН сетевой воды.

Мероприятия по установке приборов учета:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

- внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

Выводы:

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилого фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

- снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

- повышение  энергоэффективности системы теплоснабжения.

Данные мероприятия позволят:

- использовать квалифицированный персонал;

- улучшить экологическую обстановку;

- уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

## 2. 9 Инженерная подготовка территории.

Основные физико-геологические явления, осложняющие жилищно-гражданское строительство и требующие проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий, являются:

– затопление паводковыми водами;

– осложненный рельеф.

Инженерно-геологические условия территории МО определяют состав мероприятий по ее инженерной подготовке.

Общими и основными мероприятиями для всех населенных пунктов является организация поверхностного стока на их территории, которая решается в основном открытой сетью канав. При этом не должно быть нарушено дорожное полотно.

При разработке проектов застройки отдельных территорий населенных пунктов проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории. В населенных пунктах, по территории которых протекают водотоки необходимо выполнение благоустройства и укрепление берегов.

На площадках под новое жилищное строительство вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением территории жилой застройки над уличной сетью для обеспечения выпуска с территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

В борьбе с затоплением и подтоплением паводковыми водами на территории сельского поселения проектом предлагается: устройство кюветов вдоль существующих дорог, устройство водопропускных труб. В местах пересечения улиц и подъездов к домам, а так же в местах пересечения канав с дорогами, при съездах и в местах перепуска воды через дорожное полотно рекомендуется устройство мостиков и железобетонных водопропускных труб диаметром 500, 1000 мм. Под автомобильными дорогами рекомендуется устанавливать водопропускные трубы методом продавливания.

Территория сельсовета подвержена оврагообразованию. При строительстве следует избегать участков, вплотную примыкающим к уже существующим, хотя и задернованным оврагам, особенно к их верховьям.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенном пункте.

Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных сооружений должен быть определен на последующих стадиях проектирования – проектах планировки территорий населенных пунктов.

## 2.10 Охрана окружающей среды

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка. Структура народного хозяйства муниципального образования Кучукский сельский совет характеризуется сельскохозяйственным производством. Это предприятия низких классов вредности, поэтому ограничено влияют на экологическую обстановку поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования Кучукский сельсовет представлены:

–   санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

–   водоохранными зонами;

–   зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоной затопления паводковыми водами однопроцентной обеспеченности;

- рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйсвенного значения Алтайского края;

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Генеральным планом предусмотрены санитарно-защитные зоны для объектов:

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 47

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| с. Кучук |
| 1 | Ферма КРС «Фиона» | Класс IV, СЗЗ-100 м |
| 2 | КФХ «Семков» | Класс V, СЗЗ-50 м |
| 3 | КФХ. Склад зерна | Класс V, СЗЗ-50 м |
| c. Батурово |
| 4 | Животноводческий комплекс СПК им Кирова | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 5 | Мех ток СПК им Кирова | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 6 | Склад сена | Класс V, СЗЗ-50 м |
| 7 | Мастерская по ремонту сельхоз техники | Класс III, СЗЗ-300 м |
| 8 | Склад зерна СПК им Кирова | Класс V, СЗЗ-50 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| с. Кучук |
| 9 | Автомобильная дорога IV технической категории | Санитарный разрыв 50 мм |
| с. Батурово |
| 10 | Автомобильная дорога III технической категории | Санитарный разрыв 100м |
| Объекты инженерной инфраструктуры Очистные сооружения 200 |
| 11 | Скважины | 50 |
| 12 | Котельные | 50 |
| Объекты специального назначения |
| 13 | Кладбища | 50 |
| 14 | Полигоны ТКО | 500 |
| 15 | Скотомогильник с захоронением в яме | 1000 |

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны реки Обь составляет 200 метров;

Ширина водоохранной зоны рек Кучук, Инюшка, Куличиха составляют 100 метров;

Прибрежные защитные полосы рек установлены в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют :

-  р. Обь 200 м. (Согласно части 13 ст. 65 Водного кодекса РФ в соответствии с Приказом Федерального агенства по рыболовству от 26.10.2011г. №1040).

-реки  Кучук, Инюшка, Куличиха, Отнога- 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зона затопления паводковыми водами однопроцентной обеспеченности

Северная часть села Сибирка находятся в зоне затопления паводковыми водами однопроцентной обеспеченности.

Размеры и режим использования территории зоны затопления показаны в соответствии с проектом «Определение границ зон затопления в границах Шелаболихинского района Алтайского края», выполненным в 2015 году, ООО «Компанией Земпроект».

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ с изменениями от 28.11.2015.:

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Они установлены в соответствии с лицензией выданной Управлением по недропользованию по Алтайскому краю в 2007 г (БАР 01534 БЭ). Мероприятия по организации поясов ЗСО источников водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Рыбоохранные зоны

Река Обь включена в перечень рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 26.10.1973 №554. В рыбоохранных зонах запрещается:

- производить заготовку леса на расстоянии менее одного километра от берега, а в районах расположения заводов и хозяйств по разведению лососевых и осетровых рыб - на расстоянии менее трех километров.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования проходят линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10кВ  устанавливаются в размере 10 метров, напряжением 35 кВ в размере 15 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Для автомобильной дороги III технической категории «Барнаул-Камень-на-Оби», пересекающей  территорию села Батурово, установлено расстояние от бровки земляного полотна в размере 50 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для свалки, расположенной около с. Батурово необходимо проведение мероприятий по консервации, рекультивации и строительству нового полигона ТБО.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а также проектом генерального плана.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятиями по охране почв от загрязнения предусматривается ликвидация несанкционированных свалок, планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и твердых отходов, организация сбора на территории населенных пунктов хозяйственно-бытового стока с последующей его очисткой.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; –  складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора с территории муниципального образования относится к вопросам местного значения.

Сбор, транспортирование и размещение отходов I-IV класса, а так же очистка территории населенных пунктов производится силами организаций, находящихся на территории сельсовета, а также самим населением. .

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Очистка населенных пунктов от твердых коммунальных отходов.

Сбор твердых коммунальных отходов от  жилых домов и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осуществлять на полигоны коммунальных отходов.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

Расчетное количество отходов для размещения на полигонах ТКО приведено в таблице 48.

Таблица 48

Расчетное количество отходов в год

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Кучук |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,36 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,88 |
| с. Батурово |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,17 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,42 |
| с. Сибирка |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,03 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,1 |

Существующий полигон ТКО  в селе Батурово не соответствует санитарным нормам и подлежит рекультивации.

Площадь проектируемого полигона определялась по формуле:

Р = где,

Р - площадь полигона ТКО;

М -  среднегодовой расчетный  объем твердых коммунальных отходов.

Площадь полигона ТКО составит 1,0 га.

Размещение биологических отходов производится на скотомогильнике с захоронением в яме (400 м2 ).

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы от не канализированных домовладений планируется вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак от котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТКО.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТКО;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство территорий промышленных предприятий и территорий объектов теплоснабжения.

Насаждения специального назначения

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение санитарно-защитных зон;

- придорожные полосы озеленения автодорог;

- ветрозащитные насаждения;

- шумозащитные насаждения.

Генеральным планом предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон существующих производственных предприятий и коммунально-складских объектов, расположенных в непосредственной близости от жилой застройки.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей проектом предусмотрены придорожные полосы озеленения вдоль улиц.

## 2.11 Мероприятия по размещению объектов специального назначения.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

- расширение территорий существующих кладбищ сел Батурово. Кучук;

- строительство кладбища в селе Кучук;

– строительство полигона ТКО к северу от села Батурово;

– рекультивация существующего полигона коммунальных отходов в с. Батурово;

– строительство инженерных сооружений для сбора и очистки сточных вод.

## 2.12 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

По данным НПЦ «Наследие» на территории муниципального образования выявлено и нанесено на графический материал 10 объектов культурного наследия (6 памятников археологии и 4 памятника истории). В целях сохранения памятников необходима разработка отдельного «Проекта зон охраны объекта культурного наследия», на основании которого устанавливаются на сопряженных территориях зоны охраны: охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Необходимый состав зон определяется проектом.

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 2.13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным опасностям на территории Кучукского сельского совета следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

Для надежности водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита источников водоснабжения и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.объектов жизнеобеспечения;

– создание источников резервного электроснабжения;

– создание резервуаров чистой воды.

Для защиты существующих населенных пунктов от подтопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами или сплошная подсыпка территории выше расчетного горизонта высоких вод, а так же своевременная уборка территорий и дорог от снега, устройство защитных насаждений.

При сложности осуществления данных мероприятий необходимо проводить оповещение и эвакуацию населения проживающих на затапливаемых территориях. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства.

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на  территории населенных пунктов:

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищенных резервуаров для пожаротушения;

– устройство пирсов на водоемах.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с наледями, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных завалов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

# 3. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 49

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО Кучукский сельсовет | Село Кучук | Село Батурово | Село Сибирка | МО Кучукский сельсовет | Село Кучук | Село Батурово | Село Сибирка |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь МО Кучукский сельсовет | га | 25548 | - | - | - | 25548 | - | - | - |
|  |  | % | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22175,5 | - | - | - | 22170,1 | - | - | - |
|  |  | % | 86,8 | - | - | - | 86,8 | - | - | - |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 523,5 | - | - | - | 523,5 | - | - | - |
|  |  | % | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 32 | - | - | - | 37,4 | - | - | - |
|  |  | % | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | 0,006 | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1999 | - | - | - | 1999 | - | - | - |
|  |  | % | 7,8 | - | - | - | 7,8 | - | - | - |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 756 | - | - | - | 756 | - | - | - |
|  |  | % | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| 1.7 | Земли запаса | га | 62 |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  |  | % | 0,2 |  |  |  | 0, 2 |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | - | - | - | 25548 | 302,1 | 171,4 | 50 |
| 2.1 | - жилой застройки | га | - | - | - | - | 180,2 | 107,6 | 59,4 | 13,2 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | - | - | - | - | 8,3 | 7,1 | 1,2 | 0,01 |
| 2.3 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - | - | - | 88,3 | 32,6 | 18,8 | 4,4 |
| 2.4 | - рекреационного назначения | га | - | - | - | - | 10 | 2,1 | 1,8 | 4,7 |
| 2.5 | - производственного назначения | га | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 2.6 | - специального назначения | га | - | - | - | - | 11 | 4,2 | 1,9 |  |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | - | - | - | - | 22433,2 | 148,5 | 88,3 | 27,7 |
|  | сльскохозяйственных угодий | га | - | - | - | - | 20463,4 | 128,7 | 88,25 | 27,7 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | га | - | - | - | - | 30,8 | 19,8 | 0,05 | - |
|  | природных территорий и неудобий | га | - | - | - | - | 1939 |  | - |  |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | - | - | 1999 | - | - | - |
| 2.9 | - поверхностных вод | га | - | - | - | - | 756 | - | - | - |
|  | -резервных земель | га |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1461 | 1070 | 326 | 65 | 1543 | 1125 | 348 | 70 |
|  |  | % роста от существ. числен. населения | - | - | - | - | 10,6 | 5,1 | 6,7 | 7,6 |
| 3.2* | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел./ га |  | 3,5 | 1,9 | 1,3 |  | 3,7 | 2,0 | 1,4 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 10,9 | 9,6 | 15,0 | 12,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 15937 | 10234 | 4884 | 819 | 46290 | 33750 | 10440 | 2100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |
|  |  | мест | 18 | 18 | - | - | 33 | 33 | - |  |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | 480 | 480 | - | - | 151 | 151 | - | - |
| 5.1.3 | Интернат | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | посещ. | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 1 |  | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| 5.2.4 | Аптечный пункт | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | м2 | - | - | - | - | 540 | 540 | - | - |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кино залы, универсальные залы и т. д. | объект | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 100 | - | 100 | - | 400 | 300 | 100 | - |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | тыс. том /мест | 11,2/- | 4,7/- | 6,5/- | - | 12,5/9 | 6,0/5 | 6,5/4 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 11 | 8 | 3 | - | 16 | 11 | 4 | 1 |
|  |  | м2 торг. площади | 323 | 303 | 20 | - | 498 | 364 | 100 | 34 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | раб. мест | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.5 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | автомобиль | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | рабочее место | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 34,1 | 20,9 | 10,2 | 3,0 | 3,21 | 1,13 | 2,08 | - |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км |  |  |  |  | 16,38 | 10,13 | 4,69 | 1,56 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | - | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км |  |  |  |  | 12,18 | 6,53 | 3,1 | 2,55 |
| 6.5 | Протяженность пешеходных улиц | км |  |  |  |  | 0,98 | 0,49 | 0,49 | - |
| 6.6 | Протяженность поселковых дорог | км |  |  |  |  | 8,23 | 6,52 | 1,71 |  |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км |  |  |  |  | 41,45 | 25,27 | 12,07 | 4,11 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - | - | - | 41,45 | 25,27 | 12,07 | 4,11 |
| 6.8 | Количество индивидуальных легковых автомобилей (с учетом мото-велотехники) | автомобилей | 171 | 118 | 49 | 4 | 662 | 425 | 197 | 40 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | 109,5 | 69,2 | 40,3 | - | 143,4 | 93,8 | 40,7 | 8,9 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 20,6 | 14,3 | 6,3 | - | 21,2 | 14,6 | 6,6 | - |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 |  |
|  |  | м3 | 50 | 50 | - | - | 160 | 160 | 160 |  |
| 7.1.4 | Скважины | объект | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час |  | - | - | - |  | - | - | - |
|  | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | 2047,6 | 1367 | 567 | 113,6 | 2265 | 1453 | 674,5 | 137,5- |
|  | ПС/КТП | шт. | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 13 | 8 | 2 |
|  | Протяженность сетей 10 кВт | км | 12,7 | 6,2 | 5,6 | 0,9 | 14,9 | 7,5 | 6,5 | 0,9 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Газопровод | км | - | - | - | - | 9470 | 5300 | 3170 | 1000 |
| 7.4.2 | ГРП | шт. | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | - | - | - | 0,99 |  |  |  |
|  |  | Гкал/год | - | - | - | - | 2117,82 |  |  |  |
|  | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |
|  |  | Гкал/год |  |  |  |  | 20730,63 |  |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 4,34 | 3,36 | 0,98 | - | 4,36 | 3,36 | 1,0 | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронением в яме | объект | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | 0,08 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 га | 0,04 | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - |
|  |  | га | 3,89 | 2,22 | 1,67 | - | 6,11 | 4,22 | 1,89 | - |